韶关市市政设施管理中心2016年度建材类物资供货资格采购项目

招 标 文 件

采购项目编号：SY16GZ160

广东盛远招标有限公司

2016年9月1日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......5

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….15

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…27

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...31

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

# 各供应商：

广东盛远招标有限公司受韶关市市政设施管理中心的委托，对韶关市市政设施管理中心2016年度建材类物资供货资格采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。采购文件公示期为2016年9月2日至2016年9月8日五个工作日。

一、采购项目名称：韶关市市政设施管理中心2016年度建材类物资供货资格采购项目

二、采购项目编号：SY16GZ160

三、采购预算：¥800，000.00

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2016年9月2日至2016年9月8日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带营业执照副本（复印件加盖公章、提供原件核对）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）、缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

4、招标文件售价：人民币200元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：现场报名购买。

六、递交投标文件时间：2016年9月26日上午09:30—10：00（北京时间）

七、投标截止时间：2016年9月26日上午10:00（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

八、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

九、开标时间：2016年9月26日上午10:00（北京时间）

十、开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：罗工、李工

电话：0751-8897500 \ 0751-8960301

2、采购代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

3、采购活动监管部门：韶关市财政局

监管部门联系电话：0751-8176550

广东盛远招标有限公司

2016年9月1日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、供应商资格：

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标人须具有本次采购货物合法的生产或销售(代理)经营权；

（三）投标人所投产品在本地需设有专门的售后服务机构（以营业执照地址为准）；

（四）投标人须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函；

（六）本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

(一) 采购项目需求一览表：

| 序号 | 名 称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2016年度建材类物资供货资格 | 1年 |

# 注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

# 2、开标时投标单价报价超过单价最高限价为无效投标。

# （二）采购项目服务要求：

# （一）总则

# 1、本次采购确定 1  家协议采购供应商的资格。中标人和采购人双方签订供货协议后，采购人按中标人承诺的报价采购所需货物。本次采购为协议服务资格的取得，并不代表货物已售出。

# 2、中标人承包及负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、验收及相关服务等。

# 3、建材类物资清单只作为采购计划，如有增减变动则以采购人向中标人出具的供货通知为准。采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对物资品种作适量增加或减少。

# 4、采购人保留再次询价或者谈判的权利。

# （二）、项目的基本要求

# 1、投标人应提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

# 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

# 3、所有货物提供制造商出具出厂合格证等质量证明文件。

# 4、中标人严格按照国家和地方有关规范、规程和规定执行有关服务。

# 5、中标人依照政府采购的项目，严格按照采购人授权范围，从严约束服务工作内容。

# 6、中标人提供高质量的服务。认真做好中标后的跟踪服务，选派专业技术对口的，具有较高技术素养的人员，投入到该项目的服务工作之中。

# 7、中标人自觉接受采购人及其它与该项目有关的主管部门的监督，认真履行本《协议服务资格合同》的各项义务，妥善处理各方意见，把服务工作做好。

# 8、中标人按照“热情服务，认真严格”的指导思想，认真负责地做好该项工程的各项内容。

# 9、中标人做好售后服务，保证服务项目善始善终。

# 10、所提供的货物必须经过采购人验收或检验，如货物出现质量问题，用户方有权拒绝接受所提供的货物。如发现协议供货商所供货物属不符合本招标文件技术要求的劣质产品，采购人有权取消与该协议供货商所签定的《协议服务资格合同》，并有权拒绝该供应商以后参加由采购人组织的任何招标或政府采购活动。

# 11、本招标文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出承诺完全满足这些要求。任何偏离将视为非实质性响应招标文件的要求。

# （三）建材类采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 主要技术规格、参数 | 单价 最高限价 (元) | 投标单价报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粤海32.5普通硅酸盐水泥 | 吨 | 袋装 | 详见建材类物资技术要求 | 310 |  |  |
| 2 | 沥青砼路用粗集料（碎石） | 立方米 | 0×5石 |  | 85 |  |  |
| 3 |  | 立方米 | 1×2石 |  | 85 |  |  |
| 4 |  | 立方米 | 1×3石 |  | 85 |  |  |
| 5 |  | 立方米 | 石粉 |  | 55 |  |  |
| 6 | 片石 | 立方米 |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 沥青砼路用细集料（天然砂） | 立方米 |  |  | 95 |  |  |
| 8 | 螺纹钢 | 吨 | Φ10内 |  | 2962.15 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢 | 吨 | Φ10~25 |  | 2952.11 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢 | 吨 | Φ25外 |  | 2761.33 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ10内 |  | 3012.36 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ10~25 |  | 3002.31 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ25外 |  | 2811.53 |  | 韶钢 |
| 9 | 钢筋（圆钢） | 吨 | Φ10内 |  | 2942.07 |  | 韶钢 |
| 10 |  | 吨 | Φ10外 |  | 2911.94 |  | 韶钢 |
| 11 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | 米 | Φ300*2000*35 |  | 33.05 |  |  |
|  |  | 米 | Φ500*2000*55 |  | 78.94 |  |  |
|  |  | 米 | Φ600*2000*60 |  | 103.53 |  |  |
|  |  | 米 | Φ800*2000*80 |  | 182.96 |  |  |
|  |  | 米 | Φ1000*2000*100 |  | 293.74 |  |  |
|  |  | 米 | Φ1200*2000*120 |  | 400.83 |  |  |
| 投标单价报价合计金额： |  |
| 注：1、投标单位所报单价将作为中标单价。 2、投标单价报价合计金额只作为评定价格分的依据，不作为中标总价。 3、价格分数评价如下： 价格得分为：单价合计金额投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

# （四）建材类物资的技术要求

# 1、32.5普通硅酸盐水泥技术要求

# （1）产品质量必须符合相关行业合格标准,有出厂合格证

# （2）常规检测合格

# 2、沥青砼路用粗集料的技术要求

# （1）沥青砼路用粗集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 城市快速路、主干路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 26 | 28 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.60 | 2.5 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 其中粒径大于9.5mm，不大于 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % % % | 15 12 18 | 18 15 20 | T0312 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | 5 | T0320 |

# 注：1）坚固性试验可根据需要进行。

# 2）对S14即3～5规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，小于0.075mm含量可放宽到3％。

# 粗集料的粒径规格应按下表的规定生产和使用。

# （2）沥青砼路用用粗集料规格

| 规格名称 | 公称粒径（mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 | － | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 | － | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 | － | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 | － | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | － | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | － | － | － | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 10～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | － | 0～15 | － | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | － | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

# 3、沥青砼路用细集料应符合下列要求：

# 1）含泥量，不得大于3％。

# 2）与沥青的粘附性小于4级的砂，不得使用。

# 3）细集料的质量要求应符合下表的规定。

# 细集料质量要求

| 项 目 | 单位 | 城市快速路、主干路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表现相对密度，不小于 | － | 2.50 | T0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | ％ | 12 | T0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | ％ | 3 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | ％ | 60 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | T0346 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | S | 30 | T0345 |

# 注：坚固性试验可根据需要进行。

# 4）沥青混合料用天然砂规格见下表。

# 沥青混合料用天然砂规格

| 筛孔尺寸（mm） | 通过各孔筛的质量百分率（％） |
| --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

# 5）沥青混合料用机制砂或石屑规格见下表。

# 沥青混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称 粒径 （mm） | 水洗法通过各筛孔的质量百分数（％） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | － | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

# 注：当生产石屑采用喷水抑制扬尘工艺时，应特别注意含粉量不得超过表中要求。

# 4、钢筋（螺纹钢、圆钢）技术要求

# 钢筋质量满足国家相关标准：圆钢的标准：（GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991）；螺纹钢的标准：GB1499-1998,GB700-88（碳素钢结构）；GB/T2101-89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB1499-91（混凝土用钢筋）；JISG3112-87(98)（钢筋混凝土用棒钢）；JISG3191-666(94)（热轧棒钢和卷棒钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；BS444+-97（混凝土结构用热轧钢筋）。以最新标准为准。并满足采购人有关工程施工及验收规范的要求，并须在钢筋供应的同时提供钢筋的质量检验部门的产品材质证明书。

# 5、钢筋混凝土排水管技术要求

# 产品符合采购人提供的或确认的图纸及技术要求，管子内、外表面平整，无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓，局部凹陷深度不大于5mm，钢筋混凝土管表面不允许有裂缝。钢筋混凝土管规格、外压荷载、内水压力符合《混凝土管和钢筋混凝土管国家标准》（GB/T11836-2009）中Ⅱ级管相应指标要求。

# （五）包装、运输、保管、保险要求

# 1、中标人所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由中标人负责。

# ★2、送货要求：按用户的实际需求分批送货，中标人在收到采购人的提货通知后24小时内到货。如果出现中标人不按合同要求时间供货的情况，采购人有权取消中标人的协议供货中标资格，由此产生的一切后果由中标人承担。

# （1）32.5普通硅酸盐水泥送货要求：每批次最低送货量为3吨/次。

# （2）沥青砼路用粗集料、细集料、河沙送货要求：每批次最低送货量为5立方米/次。

# 3、中标人负责根据本项目内容不同的施工或存放地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

# 4、货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。

# 5、货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

# （六）验收要求

# 1、投标人应按采购人提出的验收要求进行验收（投标人在报价时可按招标文件中采购人的要求提出更具体的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等）。

# ★2、验收的基本要求：

# a.供货时，供应商按照参数标准，提供质量检测报告；

# b.采购人在所供货物中随机抽取样本封存（在双方见证下进行）；

# c.当采购人对供应商所提供的货物质量有质疑的，即送所封存样板检测，检测合格的，检测费各付50%，检测不合格的，检测费用由供应商全部承担，且及时提供给采购人合格的货物。检测不合格货物，采购人可无条件退货，中标供应商应赔偿采购人的一切经济损失，并赔偿本批次货款的20%违约金。

# 3、国内生产的产品必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

# 4、验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

# 5、全部货物（包括质量问题更换的货物）验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

# ★6、采购人有权对所采购的材料进行进一步检测，如检测后发现部分指标达不到要求，中标人应立即予以无偿清退出场。采购人对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在采购人提出质量异议后应立即予以无偿清退出场，并应赔偿因质量问题给采购人及工程造成的损失。

# （七）提供货物的价格

# 在协议服务期间，建材类货物单价以中标价为基准，按“广东造价通”网站或韶关市建设工程造价管理站主办的《韶关建筑工程造价信息》发布的信息价所发生的价格浮动幅度作为调整依据，当价格变动幅度超过±5%（不含±5%）的范围时，按变动的幅度调整供货单价，如投标人中标后在没有签订合同前建材类货物已经调整且价格变动幅度超过±5%（不含±5%），以开标当日到供货时“广东造价通”网站或韶关市建设工程造价管理站主办的《韶关建筑工程造价信息》发布的建材类货物单价浮动幅度进行调整（计算例子如下：如果供应商的建材类货物投标价格为100元/吨或立方米，从投标日到供货日，“广东造价通”网站或韶关市建设工程造价管理站主办的《韶关建筑工程造价信息》发布的建材类货物的价格累计下调了（或上调了）6%，供应商的供货价格应该调整为94元/吨或立方米（或106元/吨或立方米）。

# （八）提供服务流程及付款方式

# 1、采购人根据采购需要及时间，按采购计划自行选择协议供货商签订供货合同；

# 2、协议供货商在收到采购人以书面方式（包括传真）提出的订货要求后须立刻以书面方式向采购人确认，并于24小时内完成货物交货及验收；

# 3、协议供货商根据供货合同向采购人进行货物供货（含运输、包装、保险等相关服务）；

# 4、协议供货商完成供货及相关服务后，由采购人组织验收，并填报质量验收报告；

# （九）质量保证及售后服务要求

# 1、投标人必须提供符合国家以及该产品的出厂标准。

# 2、投标人必须保证所有产品为正货。

# 3、货物在质保期内如有质量问题时，中标人必须立即响应。

★4、售后服务

中标人有义务及时解决采购人在使用货物过程中出现的问题，如果中标人在收到采购人通知后1小时内没有回复，5小时内没有派专人进行处理，则由此导致采购人所遭受的一切损失全部由中标人承担。

# （十）技术资料

# 1、中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

# 2、技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料。（包括各表的用途、关系及字段说明等）

# （十一）采购人配合条件

# 投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

三、采购项目商务要求：

（一）服务期：1年。中标人提供的服务达到采购人的要求，服务期间没有严重违规行为的，服务期满后，经双方协商同意可续约两年。

（二）交货地点：采购人指定地点。

# （三）付款方式：采购人在货物验收合格一个月内，在收到协议供货商开具的正式发票后向协议供货商支付货物款项。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1． 适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：韶关市市政设施管理中心

2.2 “监管部门”是指：韶关市财政局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：韶关市市政设施管理中心，广东盛远招标有限公司。

2.5  合格的投标人

2.5.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.2投标人须具有本次采购货物合法的生产或销售(代理)经营权；

2.5.3投标人所投产品在本地需设有专门的售后服务机构（以营业执照地址为准）；

2.5.4投标人须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函；

2.5.5本项目不接受联合体投标。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定执行。

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

2)  税务登记证副本（复印件加盖公章）；

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：人民币壹万元整（￥10,000元）；

16.3 采购代理机构不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账（不接受以个人名义所递交的保证金）。投标保证金应在递交截止时间2016年9月26日上午10:00（北京时间）之前到达下述账户（以银行提供盖章的银行回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）：

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国工商银行韶关分行营业部

账  号：2005022819024521154

并请注明“事由：SY16GZ160保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次采购项目编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与投标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2016年9月26日上午10:00（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  五  份，其中正本 一 份和副本  四  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标截止后发现投标人不足三家或通过符合性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.4 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

1、有明确的质疑对象；

2、有基本事实及证据；

3、符合法定的时效要求；

4、履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

1、质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2、质疑的具体内容及相关事实证据；

3、法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

4、其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

七、 合同的订立和履行

33.  合同的订立

33.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

34.  合同的履行

34.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.2条的规定备案。

八、适用法律

35.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

36. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

37. 评标步骤：评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价

（一）初审

1、资格性检查；

2、符合性检查；

（二）比较与评价

1、商务评价；

2、技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

38. 评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占30%，商务得分占40%。

38.1 投标人不得以低于成本价投标。如果评委发现投标人的报价明显低于其他合理投标报价，将要求该投标人做书面说明并提供相关证明材料，如投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审委员会可将其定为无效投标或确定为投标无效。

38.2价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

38.3技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分 权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急方案，临时供货，无货替换方案 | 5 | 优得4～5分，中得2～4分，一般得0～2分。 |
| 2 | 付款办法承诺 | 5 | 提供承诺得5分，未提供不得分 |
| 3 | 优惠承诺 | 5 | 提供承诺得5分，未提供不得分 |
| 4 | 质量验收方案（包括验收项目、验收标准，验收实施办法），未提供不得分。 | 7 | 优得5～7分，中得3～5分，一般得0～3分。 |
| 5 | 组织机构 | 8 | 有完善、具体、合理的组织，有足够的且经验丰富的技术、服务人员配置得6～8分； |
|  |  |  | 有具体的组织机构，有足够的技术、服务人员配置得3～6分； |
|  |  |  | 组织机构设置一般，技术、服务人员配置基本满足要求得0～3分。 |

38.4商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分 权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及措施 | 5 | 根据各供应商的售后服务方案及承诺函相互比较后进行打分。根据每个合格供应商所承诺的售后服务计划是否完善、组织是否合理、售后服务机构是否完善，对提供的服务政策综合分析比较评比。优得4～5分，中得2～4分，一般得0～2分。 |
| 2 | 投标人2012年至今完成相关项目业绩（业绩以合同或销售发票金额为准，复印件加盖投标人公章） | 20 | 优得15～20分，中得10～15分，一般得0～10分。 |
| 3 | 企业实力情况 | 15 | 根据各供应商的财务状况（财务报表）、银行信誉（银行出具的证明件）、企业规模、企业荣誉、企业在职员工情况（企业为员工购买的社会保险清单）做比较后进行打分。 优得10～15分，中得5～10分，一般得0～5分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

38.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

38.6  政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

38.6.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.6.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

38.7 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

38.7.1 符合中小企业划分标准；

38.7.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

38.7.3 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.7.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。

39. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

40.监狱企业扶持政策

40.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

40.2 投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

40.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                                  采购项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1投标一览表

……

投标文件

□投标一览表

□正本

□副本

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（¥ 元）（转账、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的 声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格（第 6 页） |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 技术评分 （第 24 页） |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 商务评分 （第 24 页） |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             采购项目编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 四  份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 国、地税务登记证副本（复印件加盖公章）；

3）组织机构代码证副本（复印件加盖公章）；

4）缴纳社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

5）完税证明或单位缴纳税收证明（复印件加盖公章）。

6）人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函原件（提供原件装订于投标文件正本中）；

…………

（相关证明文件附后）

注：1、已办理工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的投标人提供上述（1）至（3）项三证合一后的营业执照副本。

2、各投标人应按照招标文件中第6页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东盛远招标有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权 （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目编号为               、采购项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2承诺书

我公司声明，在参加                                           项目（采购项目编号：               ） 的投标，投标文件所提供资料是真实有效的，并郑重承诺如下：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 14 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

五、价格部分

5.1 投标一览表

采购项目名称:____________

采购项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 主要技术规格、参数 | 单价 最高限价 (元) | 投标单价报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粤海32.5普通硅酸盐水泥 | 吨 | 袋装 | 详见建材类物资技术要求 | 310 |  |  |
| 2 | 沥青砼路用粗集料（碎石） | 立方米 | 0×5石 |  | 85 |  |  |
| 3 |  | 立方米 | 1×2石 |  | 85 |  |  |
| 4 |  | 立方米 | 1×3石 |  | 85 |  |  |
| 5 |  | 立方米 | 石粉 |  | 55 |  |  |
| 6 | 片石 | 立方米 |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 沥青砼路用细集料（天然砂） | 立方米 |  |  | 95 |  |  |
| 8 | 螺纹钢 | 吨 | Φ10内 |  | 2962.15 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢 | 吨 | Φ10~25 |  | 2952.11 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢 | 吨 | Φ25外 |  | 2761.33 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ10内 |  | 3012.36 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ10~25 |  | 3002.31 |  | 韶钢 |
|  | 螺纹钢Ⅲ级 | 吨 | Φ25外 |  | 2811.53 |  | 韶钢 |
| 9 | 钢筋（圆钢） | 吨 | Φ10内 |  | 2942.07 |  | 韶钢 |
| 10 |  | 吨 | Φ10外 |  | 2911.94 |  | 韶钢 |
| 11 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | 米 | Φ300*2000*35 |  | 33.05 |  |  |
|  |  | 米 | Φ500*2000*55 |  | 78.94 |  |  |
|  |  | 米 | Φ600*2000*60 |  | 103.53 |  |  |
|  |  | 米 | Φ800*2000*80 |  | 182.96 |  |  |
|  |  | 米 | Φ1000*2000*100 |  | 293.74 |  |  |
|  |  | 米 | Φ1200*2000*120 |  | 400.83 |  |  |
| 投标单价报价合计金额： |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为/元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）