广东省南方技师学院计算机网络实训室项目

招 标 文 件

采购编号：SY19GZ035

广东盛远招标有限公司

2019年4月11日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......6

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..………..41

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…57

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...62

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受广东省南方技师学院的委托，对广东省南方技师学院计算机网络实训室项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。采购文件公示期为2019年4月12日至2019年4月18日五个工作日。

一、采购项目名称：广东省南方技师学院计算机网络实训室项目

二、采购编号：SY19GZ035

三、采购项目预算金额（元）：¥4,430,000.00

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络实训室 | 1项 |

# 注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

3、开标时投标报价超过采购预算金额为无效投标。

4、本项目属于政府采购项目。

5、投标人所投涉及节能产品政府采购清单范围内的产品，属于政府强制采购的节能产品的（“★”标注），必须在以投标截止之日为准的最新一期节能产品政府采购清单范围内，否则作无效投标处理（投标时提供产品型号及认证证书号的清单截图页）；属于政府优先采购的节能产品的，投标人须填写节能、环保产品投标价格明细表，否则将视作普通产品投标。

# 6、需要落实的政府采购政策：

# ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

# ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

# ④《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

# ⑤《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

六、投标人资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

5、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2019年4月12日至2019年4月18日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

（3）缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：现场报名购买。

八、递交投标文件时间：2019年5月8日上午08:30—09:00（北京时间）

九、投标截止时间：2019年5月8日上午09:00（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

十、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、开标时间：2019年5月8日上午09:00（北京时间）

十二、开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十三、公告发布媒体：

1、广东省政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com/）；

2、广东盛远招标有限公司网站（http://www.gdsyzb.cn/）。

十四、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：曾先生

电话：0751- 8602352

联系地址：韶关市浈江区大学路82号

2、采购代理机构联系人：赖柏羽、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

广东盛远招标有限公司

# 2019年4月11日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）采购项目概况

1、科技楼4楼403新建大赛准备室

2、综合实训楼501建设为计算机网络实训室

3、综合实训楼502建设为计算机网络实训室

（二）采购项目设备清单

1、科技楼4楼403新建大赛准备室

| 编号 | 名称及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规设备类 |  |
| 1 | 高性能图形工作站 显示屏：≥27 英寸，5K 显示屏，分辨率≥5120 x 2880 像素，处理器：不低于3.6GHz 八核 Intel Core i9 处理器 (最高可达 5.0GHz)，内存：≥16GB DDR4 内存，硬盘：≥512GB 固态硬盘。（具体参数见主要设备参数附表1） | 3 | 台 |  |
| 2 | 普通台式工作站 综合性能不低于Intel至强 E-2126G，核心数量≥6，主频≥3.3GHz，工作站专用芯片组，Intel C246或以上，≥16G DDR4 内存*2，内存运行速度≥2666MHz，最大支持64GB内存，标配512G PCIE M.2 SSD+4T HDD*2，支持双光驱位。（具体参数见主要设备参数附表2） | 5 | 台 |  |
| 3 | 光纤熔接机-B 可抵御恶劣环境：具有防震、防沙尘、防雨能力。熔接时间：6秒（ULTRA-FAST模式）。加热时间：13秒（250μm直径FP-03套管）。显示器：≥4.73英寸彩色液晶显示屏，图像显示可根据显示器位置自动翻转。（具体参数见主要设备参数附表3） | 1 | 台 |  |
| 4 | 路由器-B 固定路由端口≥3*GE，提供≥1个光电复用接口，模块插槽≥6个，整机高度≤1U（具体参数见主要设备参数附表4） | 2 | 台 | 核心产品 |
| 5 | 三层汇聚交换机-B 支持≥28个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口，交换容量≥580Gbps，包转发率≥160Mpps（具体参数见主要设备参数附表5） | 4 | 台 |  |
| 6 | 无线AP-B 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持最大接入用户数≥512个，支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps，1个10/100/1000M自适应以太网接口。（具体参数见主要设备参数附表6） | 2 | 套 |  |
| 7 | 无线AC-B 支持最大管理AP数量≥250，数据转发性能≥4 Gbps，提供≥6个千兆RJ45电口和≥2个千兆Combo口，支持≥8端口POE供电。（具体参数见主要设备参数附表7） | 1 | 套 |  |
| 8 | 防火墙-B ≥4GE电+2GE Combo, ≥4GB内存,（具体参数见主要设备参数附表8） | 1 | 台 |  |
| 9 | 桌椅板凳 依据现场定制座椅板凳材质要求为木质，不得使用胶合板或密度板，椅子为普通办公椅；按照用户要求定制桌子。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 门禁系统 电子门禁系统，非磁力锁，使用电子机械锁，机械锁支持断电状态保持；支持批量门禁管理，支持任何情况下钥匙开门；支持指纹开门和感应式卡片开门（NFC式），本门禁系统须接入网络进行集中管理。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 壁挂式空调 1.5匹壁挂式空调，一级能效，可接入WiFi进行智能管理；含安装服务。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 路由器-C 固定路由端口≥13个千兆电口，提供≥1个千兆光口，模块插槽≥2个，设备高度不大于1U（具体参数见主要设备参数附表9） | 1 | 台 |  |
| 13 | 二层交换机 交换容量≥330Gbps，包转发率≥96Mpps，支持模块化可插拔双电源，支持≥24个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口（具体参数见主要设备参数附表10） | 1 | 台 |  |
| 场地配置 |  |
| 1 | 装修 墙面贴瓷砖至窗沿处，地面布设防静电地板（约20平米）；墙面修补腻子后重新刷漆，天花吊顶（约20平米）重新安装灯；本次装修和施工因现场差异导致的部分材料消耗超出预期值或需要不在本次投标列表的材料的，采购人不再另行支付费用，投标单位仍需完成本次装修和施工；其中要求本次墙面漆仅允许采用品牌儿童漆。 | 1 | 项 |  |

2、综合实训楼501建设为计算机网络实训室

| 编号 | 名称及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规设备类 |  |
| 1 | 路由器A 固化千兆和百兆以太端口数≥26个 ，配置千兆光口数量≥2；配置千兆电口数量≥2（具体参数见主要设备参数附表11） | 18 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 路由器A串口模块 | 18 | 块 |  |
| 3 | 路由器A串口连接线 | 9 | 条 |  |
| 4 | 三层汇聚交换机 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4（具体参数见主要设备参数附表12） | 36 | 台 | 核心产品 |
| 5 | 无线AP-A 最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps, 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE受电；1个10/100/1000Base-T以太网口，支持供电，可扩展射频模块。（具体参数见主要设备参数附表13） | 18 | 套 |  |
| 6 | 电源适配器 配备无线AP-A使用 | 18 | 个 |  |
| 7 | 无线AC-A 最大可支持管理220个AP,802.11转发性能≥8G ,固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个（具体参数见主要设备参数附表14） | 9 | 套 |  |
| 8 | 防火墙-A 固化千兆电口数量≥16个；要求IPS吞吐量≥275Mbps；要求配置虚拟防火墙数量≥10个（具体参数见主要设备参数附表15） | 9 | 套 |  |
| 9 | 出口网关 配置千兆电口≥5，配置USB2.0接口≥1，内存≥512M,支持并配置内置闪存≥4G（具体参数见主要设备参数附表16） | 9 | 台 |  |
| 10 | 机架控制与管理系统 固化10/100M以太网接口数量≥2个；标准1U设备 ，19寸机架, 支持同时管理和控制的网络设备数量≥16个（具体参数见主要设备参数附表17） | 9 | 套 |  |
| 11 | 拓扑连接器 固化百兆电口 ≥48，固定千兆光电复用口≥2, 支持堆叠使用，提供一个扩展槽，能够配合专门的扩展模块实现任意设备间端口互联。（具体参数见主要设备参数附表18） | 9 | 台 |  |
| 12 | 网络机柜 标准42U网络机柜，要求：四周挡板均可拆卸和可移动。 | 9 | 个 |  |
| 13 | 小组电脑台 双人电脑桌，哑光玻璃桌面，可不需要鼠标垫直接使用光电鼠标，长140cm*宽60cm*高90cm，投标时应提供桌子设计图（需依照投标主机大小进行设计）；按照用户要求和投标主机实际大小定制桌子。 | 27 | 张 |  |
| 14 | 电脑凳 电脑櫈为标准日字实木櫈，油漆采用环保型清漆，无异味，不得使用其他颜色的漆，亦不得使用非环保型漆。 | 54 | 张 |  |
| 15 | 电脑终端 CPU ：不低于英特尔六核处理器I5-8500 (≥3.0GHz主频，9M缓存)内存：配置≥8G DDR4 2666MHz内存；显卡：综合性能不低于英特尔核芯630显卡；硬盘：≥250GB M.2 PCIE NvMe 固态硬盘，显示器： 23.8寸IPS超薄液晶显示器。（具体参数见主要设备参数附表19） | 54 | 套 | 核心产品 |
| 16 | 光纤熔接机-A 支持7s快速熔接、18s高效加热,支持320倍图像放大、5mm超短切割长度光纤熔接。（具体参数见主要设备参数附表20） | 10 | 台 |  |
| 17 | 二层交换机 交换容量≥330Gbps，包转发率≥96Mpps，支持模块化可插拔双电源，支持≥24个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口。（具体参数见主要设备参数附表10） | 2 | 台 |  |
| 18 | 路由器 固定路由端口≥1个千兆电口，提供≥1个千兆光口，设备高度不大于1U。 | 1 | 个 |  |
| 软件资源类 |  |
| 1 | 教学软件 标准2U机架式设备，Intel Xeon E5-2620 V4系列（单颗CPU主频≥2.1GHz，8核16线程，20MB高速缓存）内存≥16GB，配置8个内存插槽。配置≥2*1T SATA HDD硬盘。（具体参数见主要设备参数附表21） | 1 | 套 |  |
| 2 | 教学软件管理组件授权 | 1 | 套 |  |
| 3 | 教学软件资源包（含部署及维护服务） 包含至少70个路由交换理论教材及实验手册。（具体参数见主要设备参数附表22） | 1 | 套 |  |
| 场地配置 |  |
| 1 | 墙面处理 墙面修补腻子后重新刷漆；要求墙面漆仅允许采用品牌儿童漆。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 工程施工 含装修、布线等，依据现场情况部分包含或全包含以下内容：符合国际标准的上走线（仅501/502）；投标单位需承诺本次装修和施工因现场差异导致的部分材料消耗超出预期值或需要不在本次投标列表的材料的，采购人不再另行支付费用，投标单位仍需完成本次装修和施工。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 文化墙 按照采购人要求定制位于教室后墙的文化墙，部分内容为后墙覆盖磁性软白板；注：因教室存在差异，投标单位需承诺如因教室差异导致的不在本招标范围之内的材料由投标单位提供，采购人不在另行增加费用。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 线材、配件 施工所需配件及材料 | 1 | 批 |  |

3、综合实训楼502建设为计算机网络实训室

| 编号 | 名称及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规设备类 |  |
| 1 | 路由器A 固化千兆和百兆以太端口数≥26个 ，配置千兆光口数量≥2；配置千兆电口数量≥2（具体参数见主要设备参数附表11） | 16 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 路由器A串口连接线 | 16 | 条 |  |
| 3 | 路由器A串口模块 | 8 | 块 |  |
| 4 | 三层汇聚交换机 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4（具体参数见主要设备参数附表12） | 32 | 台 | 核心产品 |
| 5 | 无线AP-A 最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps, 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE受电；1个10/100/1000Base-T以太网口，支持供电，可扩展射频模块。（具体参数见主要设备参数附表13） | 16 | 套 |  |
| 6 | 电源适配器 | 16 | 个 |  |
| 7 | 无线AC-A 最大可支持管理220个AP,802.11转发性能≥8G ,固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个（具体参数见主要设备参数附表14） | 8 | 套 |  |
| 8 | 防火墙-A 固化千兆电口数量≥16个；要求IPS吞吐量≥275Mbps；要求配置虚拟防火墙数量≥10个（具体参数见主要设备参数附表15） | 8 | 台 |  |
| 9 | 出口网关 配置千兆电口≥5，配置USB2.0接口≥1，内存≥512M,支持并配置内置闪存≥4G（具体参数见主要设备参数附表16） | 8 | 台 |  |
| 10 | 拓扑连接器 固化百兆电口 ≥48，固定千兆光电复用口≥2, 支持堆叠使用，提供一个扩展槽，能够配合专门的扩展模块实现任意设备间端口互联。（具体参数见主要设备参数附表18） | 8 | 套 |  |
| 11 | 网络机柜 标准42U网络机柜，要求：四周挡板均可拆卸和可移动。 | 8 | 个 |  |
| 12 | 小组电脑台 双人电脑桌，哑光玻璃桌面，可不需要鼠标垫直接使用光电鼠标，长140cm*宽60cm*高90cm，投标时应提供桌子设计图。（需依照投标主机大小进行设计）；按照用户要求和投标主机实际大小定制桌子。 | 28 | 张 |  |
| 13 | 电脑凳 电脑櫈为标准日字实木櫈，油漆采用环保型清漆，无异味，不得使用其他颜色的漆，亦不得使用非环保型漆。 | 56 | 张 |  |
| 14 | 电脑终端 CPU ：不低于英特尔六核处理器I5-8500 (≥3.0GHz主频，9M缓存)内存：配置≥8G DDR4 2666MHz内存；显卡：综合性能不低于英特尔核芯630显卡；硬盘：≥250GB M.2 PCIE NvMe 固态硬盘；显示器： 23.8寸IPS超薄液晶。（具体参数见主要设备参数附表19） | 56 | 台 | 核心产品 |
| 15 | 光纤熔接机-A 支持7s快速熔接、18s高效加热,支持320倍图像放大、5mm超短切割长度光纤熔接。（具体参数见主要设备参数附表20） | 10 | 台 |  |
| 16 | 系统镜像服务器 机架式服务器，CPU：≥Xeon 4116 12C/85W/2.1GHz*2、内存：≥32GB TruDDR4 2666 MHz *2，共计64G内存，硬盘：1.92TB 2.5寸SSD固态硬盘*2+2.4TB 2.5寸 SAS盘*4（具体参数见主要设备参数附表23） | 1 | 台 |  |
| 17 | 二层交换机 交换容量≥330Gbps，包转发率≥96Mpps，支持模块化可插拔双电源，支持≥24个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口。（具体参数见主要设备参数附表10） | 2 | 台 |  |
| 18 | 路由器 固定路由端口≥1个千兆电口，提供≥1个千兆光口，设备高度不大于1U。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 机架控制与管理系统 固化10/100M以太网接口数量≥2个；标准1U设备 ，19寸机架, 支持同时管理和控制的网络设备数量≥16个（具体参数见主要设备参数附表17） | 8 | 套 |  |
| 软件资源类 |  |
| 1 | 实战模拟软件 教师端需支持日程表，方便教师进行授课日程的跟进与备课，需支持项目预览，教师可以在开课前，进行实战指导书、项目对于机架环境的要求，项目核心知识点的预览，以及拓扑链接和机架环境操作等、需支持岗位能力胜任力与项目的动态匹配、系统需支持不同项目的实时状态显示。（具体参数见主要设备参数附表24） | 1 | 套 |  |
| 2 | 实战模拟软件资源包（含部署和维护服务） 资源需要基于企业真实的项目业务流程进行开发。提供一个PDF版本的资源样例。每个实战项目包含项目背景、项目分工、项目规划、项目相关步骤及截图、项目测试及截图、项目培训等结构组成。（具体参数见主要设备参数附表25） | 1 | 套 |  |
| 场地配置 |  |
| 1 | 墙面处理 墙面修补腻子后重新刷漆；要求墙面漆仅允许采用儿童漆。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 工程施工 含装修、布线等，依据现场情况部分包含或全包含以下内容：符合国际标准的上走线；投标单位需承诺本次装修和施工因现场差异导致的部分材料消耗超出预期值或需要不在本次投标列表的材料的，采购人不再另行支付费用，投标单位仍需完成本次装修和施工。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 落地展示柜 按照用户要求定制位于教室走廊的落地展示柜，底部为不锈钢材质，表面为钢化夹胶玻璃材质，钢化夹胶玻璃厚度不得低于6mm，整体展示柜厚度约为20公分，具体定制方案需现场商定，投标单位需承诺因现场变更导致的不在本次招标范围内的材料由投标单位提供，不再另行增加费用。 | 7 | 个 |  |
| 4 | 文化墙 按照用户要求定制位于教室后墙的文化墙，部分内容为后墙覆盖磁性软白板；注：因教室存在差异，投标单位需承诺如因教室差异导致的不在本招标范围之内的材料由投标单位提供，不在另行增加费用。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 线材、配件 施工所需配件及材料 | 1 | 批 |  |

（三）主要设备参数附表

以下附表的产品必须提供详细的参数响应偏离表，表内必须清晰的按附表顺序列明所有参数具体响应程度，未列明具体参数数值的视为负偏离。

附表1：高性能图形工作站参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 显示屏：≥27 英寸 (对角线) ，5K 显示屏，分辨率≥5120 x 2880 像素，该屏幕支持P3色域或Adobe RGB色域，颜色深度为原生10bit，非8bit通过IC抖动至10bit,最大deltaE<2。 |
| 2 | 处理器：不低于3.6GHz 八核 Intel Core i9 处理器 (最高可达 5.0GHz)。 |
| 3 | 内存：≥16GB DDR4 内存，四个插槽，可供使用。 |
| 4 | 硬盘：≥512GB固态硬盘。 |
| 5 | 视频支持和摄像头：内置高清摄像头，内置显示屏支持全初始分辨率。 |
| 6 | 音频：支持立体声扬声器、麦克风、耳机插孔。 |
| 7 | 无线连接：支持Wi-Fi功能、支持4.2蓝牙无线技术。 |
| 8 | 电气性能和操作环境：电压：100 至 240 伏交流电，频率：50Hz 至 60Hz，工作温度：10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) |
| 9 | 随机安装正版软件：Microsoft office内容：其中包括文字处理软件（Word）、表格制作软件（Excel）、幻灯片软件（PowerPoint）、邮件客户端（Outlook）、快速笔记软件（OneNote）以及封面制作软件（Publisher）六大组件。 |
| 10 | 能够跨PC、智能手机提供熟悉和直观的操作体验，能随时随地访问工作文档。 |
| 11 | 无论在哪里登录到账户和应用程序，最近访问的文档和设置都会漫游，能够按离开时的状态呈现。 |
| 12 | 新的开始界面体验，能够通过新颖的模板快速创建美观的文档，能够通过最近查看的文件列表快速访问文档。 |
| 13 | 在每个子应用程序中，能够轻松自定义功能区。 |
| 14 | 新的后台视图能够快速访问文件管理任务，如打开、保存和打印。 |
| 15 | 通过使用增强和易于使用的工具、可自定义的模板、配色方案，以及经过改进的图片编辑效果（如饱和度和水彩效果）、强大的视频编辑和格式设置功能（如剪裁、淡化和反射），能够将专业级的设计效果轻松地应用到图片、文字和PowerPoint中的视频上。 |
| 16 | 能够与国内外主流的文档格式100%兼容。（包括与主流文档互相读写，并且保证文档格式，数据透视表、计算公式以及演示文档） |
| 17 | 支持Mac OS /Windows7/Windows 10操作系统。(注:需正版,其中,若提供Windows操作系统,则要求提供专业版的操作系统授权,不得提供家庭版操作系统;操作系统授权为纸质或电子版独立授权,不得使用设备自带的授权) |

附表2：普通台式工作站参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 综合性能不低于Intel至强 E-2126G，核心数量≥6，主频≥3.3GHz |
| 2 | 芯片组 | 工作站专用芯片组，Intel C246或以上。 |
| 3 | 内存 | ≥16G DDR4 内存*2，内存运行速度≥2666MHz，支持内存校验ECC技术，标配4个内存插槽，最大支持64GB内存。 |
| 4 | 硬盘 | 标配512G PCIE M.2 SSD+4T HDD*2，为保证后续扩展性，2.5寸仓位数≥1个，同时支持双光驱位。 |
| 5 | Raid | 需要同时支持以下磁盘阵列RAID 0，RAID 1，RAID 5，RAID 10 |
| 6 | 显示器 | 品牌27寸IPS面板超薄显示器，4K分辨率，色域支持≥99% SRGB，颜色深度为原生10bit，非8bit通过IC抖动至10bit,最大deltaE<2，无边框设计，可升降旋转配置DP、HDMI接口。 |
| 7 | 显卡 | 综合性能不低于AMD Radeon Pro WX3100专业显卡，显存≥4GB GDDR5 |
| 8 | 网卡 | 主板集成千兆网卡 |
| 9 | 声卡 | 集成HD Audio，支持2.1声道，3个（前2后1）音频I/0接口设计。 |
| 10 | 键盘、鼠标 | USB防菌鼠标、USB机械键盘。 |
| 11 | 接口 | 前置接口：前置2个USB 3.1 Gen1接口,2个USB 3.1 Gen2接口，1个USB Type C接口，后置接口：4个USB接口，其中2个USB 3.0 |
| 12 | 扩展槽位 | PCIe 3.0 x16 插槽≥1个；PCIe x4 插槽≥1个；PCIe x1 插槽≥1个。 |
| 13 | 电源 | 电源功率≥400W，电源转换效率不低于92% |
| 14 | 操作系统 | 正版Windows7（专业版）或Windows10（专业版），操作系统授权为独立纸质或电子版授权，非随机授权 |
| 15 | 外形规格 | 机箱为可立可卧塔式机箱，机箱容积不大于18L。 |
| 16 | 认证 | 产品通过3C认证、以及能源之星认证，原厂商通过ISO9001、 ISO14001体系认证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 17 | 服务 | 提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话等方式提供软硬件技术支持； |
| 18 | 远程方案 | 原厂提供跨互联网访问远程工作站软件，将企业的桌面与应用程序（3D设计、业务信息系统、ERP）分发到办公设备中，最高可达60FPS。 |
| 19 | 调优方案 | 原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。 |
| 20 | ISV认证 | 为保证产品的图形兼容性，产品至少通过一个软件厂商的ISV认证，并提供相关页面截图。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |

附表3：光纤熔接机-B参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可抵御恶劣环境：具有防震（可抗击六向全方位76cm处坠落）、防沙尘（可防沙尘及风沙）、防雨（可防降水量为10mm/h降雨）能力。 |
| 2 | 典型熔接时间：6秒（ULTRA-FAST模式）。 |
| 3 | 典型加热时间：13秒（250μm直径FP-03套管）。 |
| 4 | 显示器：≥4.73英寸彩色液晶显示屏（表面有透明防反射塑料保护、高强度抗撞击保护层），图像显示可根据显示器位置自动翻转。（即双重方向操作方式，重力感应自动调整显示内容） |
| 5 | 放大倍数：320倍（单纤显示）；200倍（X/Y同时显示）。 |
| 6 | 大容量锂电池：充电时间不高于5小时，可以边充电边进行熔接操作，充满电可熔接和加热不少于240次。 |
| 7 | 自动操作：9马达驱动熔接和加热，护套压板压住光纤后自动开始熔接，熔接完成自动打开防风罩和护套压板；光纤放入加热炉后自动开始加热，加热片能自动靠近热缩管，加热完成自动打开加热盖。 |
| 8 | 符合RoHS和WEEE标准。 |
| 9 | 有两种用户可选的光纤放置方法：护套压板系统和光纤夹具系统 |
| 10 | 可拆卸的工作台（在携带箱内），打开携带箱即可熔接，可以将熔接机固定在工作台上操作，适合野外工作。 |
| 11 | 自动识别光纤：能自动识别SM、MM、NZDS光纤 。 |
| 12 | 放电校正：能进行实时放电校正。 |
| 13 | 自我诊断功能：能进行故障自我诊断。 |
| 14 | 衰减熔接：可进行0.1dB-15dB的高损耗熔接。 |
| 15 | 在线升级：可通过互联网进行软件升级。 |
| 16 | 配定制冷却架，方便快速操作加热。 |
| 17 | 标配的切割刀，切割光纤时刀片自动弹出，弹出力度均匀，不受操作人员的影响。 |
| 18 | 标配的切割刀，切割后的碎纤自动进入光纤残渣收集器。 |
| 19 | 切割刀有蓝牙连接功能。 |
| 20 | 冷却架：配专用的快速加热冷却架。 |
| 21 | 适用光纤：SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)以及NZDS(非零色散位移，即G.655光纤)、弯曲不敏感光纤BIF/UBIF (ITU-T G.657)、掺铒光纤。 |
| 22 | 光纤芯数：单芯。 |
| 23 | 光纤对芯方式：纤芯对准。 |
| 24 | 切割长度：使用护套压板：5～16mm，使用光纤夹具：5～13mm。 |
| 25 | 熔接模式：不少于100种。 |
| 26 | 实际平均损耗：0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.03dB(DS)、0.03dB(NZDS)。 |
| 27 | 回波损耗：>60dB |
| 28 | 接续时间：6秒（SM快速模式） |
| 29 | 熔接损耗估算：有 |
| 30 | 衰减熔接功能：可通过内置固定衰减器来设定0.1～15dB（0.1dB步进）的高损耗熔接。 |
| 31 | 加热时间：不高于13秒 |
| 32 | 加热模式：不少于30种 |
| 33 | 熔接结果存储：可在内置存储器中保存不少于20000个最新接续结果。 |
| 34 | 光纤影像的存储：可在内置存储器中保存不少于100个光纤影像。 |
| 35 | 拉力试验：1.96～2.25N |
| 36 | 观察与显示方式：两个摄像机，≥4.73英寸彩色液晶显示屏。（表面具有高强度抗撞击保护层） |
| 37 | 电源供电：可以适用于100～240V的交流输入和10～15V的直流输入。 |
| 38 | 抗击最大风速：15m/s |
| 39 | 数据接口：USB2.0（Mini-B型）用来与PC连接；6针Mini-DIN口，用于HJS-02/03供电。 |

附表4：路由器-B参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 采用无阻塞交换架构，支持多核CPU，设备冗余电源。 |
| 2 | 基础性能架构 | 包转发能力≥2Mpps |
| 3 | 固定接口 | 固定路由端口≥3*GE，提供≥1个光电复用接口，模块插槽≥6个，整机高度≤1U（提供官网彩页或产品手册证明并加盖厂家公章） |
| 4 | 接口类型 | 支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G/LTE等接口。 |
| 5 | IP业务 | 支持NAT、DHCP、DNS、NTP等；支持IPv4，IPv6；静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS |
| 6 | VPN技术 | IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN， Smart VPN |
| 7 | QoS | Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN 接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能应用控制（SAC）。 |
| 8 | 安全性 | ACL，防火墙，802.1x认证，AAA认证，RADIUS认证，HWTACACS认证，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP反攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪。 |
| 9 |  | 支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法。 |
| 10 | 可靠性 | 所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令。 |
| 11 |  | 支持智能策略路由（SPR）或者类似技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路。（提供官网彩页或产品手册证明并加盖厂家公章） |
| 12 | 实配 | ≥3*GE WAN口，≥1*端口同异步串口接口；≥1块3G/LTE扩展板；≥4 个FXS端口，≥1端口FXO语音接口；16路语音DSP；并含标准连接线缆和天线。 |
| 13 | 资质 | 提供工信部入网证书。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |

附表5：三层汇聚交换机-B参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥580Gbps |
| 2 | 包转发率 | 包转发率≥160Mpps |
| 3 | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。 |
| 4 |  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡。 |
| 5 | 端口 | 支持≥28个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口。 |
| 6 | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 |
| 7 |  | 支持MAC地址≥64k |
| 8 | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
| 9 | MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE（提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章） |
| 10 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 11 | 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |
| 12 | 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议。（提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章） |
| 13 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 14 | 资质证书 | 提供工信部入网证书。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 15 | 一致性要求 | 为保证教学一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表6：无线AP-B参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准。 |
| 2 |  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。 |
| 3 | 用户接入 | 支持最大接入用户数≥512个。 |
| 4 | 射频 | 支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps |
| 5 | 接口 | 1个10/100/1000M自适应以太网接口。 |
| 6 | 天线 | 内置全向天线。 |
| 7 |  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率。 |
| 8 | 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 9 | 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证。 |
| 10 |  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理。 |
| 11 |  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP 。 |
| 12 |  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别。 |
| 13 | 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式，实配：配置单独的POE电源。 |
| 14 | 资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 15 | 一致性要求 | 为保证教学一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表7：无线AC-B参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理AP数 | 支持最大管理AP数量≥250 |
| 2 | 转发性能 | 数据转发性能≥4 Gbps |
| 3 | 端口要求 | 提供≥6个千兆RJ45电口和≥2个千兆Combo口 |
| 4 | POE供电 | 支持≥8端口POE供电 |
| 5 | 认证加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证。 |
| 6 |  | 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP。 |
| 7 |  | 支持内置portal服务器。 |
| 8 |  | 内置portal认证支持生成随机账号 |
| 9 |  | 支持内置微信认证。 |
| 10 | 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题。 |
| 11 |  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略。 |
| 12 |  | 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源。 |
| 13 |  | 支持反病毒功能。 |
| 14 |  | 支持入侵防御，检测和中止入侵行为。（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） |
| 15 | 管理特性 | 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理。 |
| 16 |  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 |
| 18 |  | 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议。 |
| 19 | 资质要求 | 提供工信部入网证书。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 20 | 一致性要求 | 为保证教学一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表8：防火墙-B参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定接口 | ≥4GE电+2GE Combo |
| 2 | 内存 | ≥4GB内存 |
| 3 | 功能 | 集成传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能。支持服务器负载均衡和链路负载均衡。支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路 |
| 4 | 应用层安全 | 应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。可识别6000+应用，识别粒度细化到具体动作。准确检测并防御针对漏洞的攻击，包括SQL注入和跨站脚本攻击。迅速检出超过500万种病毒，支持对SSL加密流量进行检测。对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 可基于用户的访问地址和内容进行审计、溯源 |
| 5 | 网络层安全 | 全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、IPv6RD、ACL6等；丰富的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等； 支持DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种常见DDoS攻击 |
| 6 | 用户认证 | 支持多种用户认证方式，包括本地、RADIUS、Hwtacacs、SecureID、AD、CA、LDAP、EndPoint Security等 |
| 7 | 安全虚拟化 | 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。 |
| 8 | QoS优化 | 基于应用管理每用户/IP使用的带宽，限制带宽或保障小带宽。并通过基于应用的策略路由和QoS优先级确保关键业务的良好体验。可基于访问网站的类型指定QoS优先级 |
| 9 | 一致性要求 | 为保证教学一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表9：路由器-C参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 采用无阻塞交换架构，支持多核CPU。 |
| 2 | 转发性能 | 包转发能力≥1.5Mpps |
| 3 | 固定接口 | 固定路由端口≥13个千兆电口，提供≥1个千兆光口，模块插槽≥2个，设备高度不大于1U，提供官网彩页或产品手册证明并加盖厂家公章。 |
| 4 | 接口类型 | 支持FE、GE、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G、4G/LTE等接口。 |
| 5 | 局域网协议 | 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等。 |
| 6 | 广域网协议 | 支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等。 |
| 7 | IP业务 | 支持NAT、DHCP、DNS、NTP等；支持IPv4，IPv6；静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS |
| 8 | VPN | IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，DSVPN |
| 9 | 可靠性 | 支持智能策略路由（SPR）技术，智能应用控制（SAC）功能，提供官网彩页或产品手册证明。 |
| 10 | 管理和维护 | 支持NetStream或类似的流量采集功能。 |
| 11 |  | 支持Console、telnet、SSH等登陆方式。 |
| 12 |  | 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能。 |
| 13 |  | 支持U盘快速部署功能。 |
| 14 | 资质 | 提供工信部入网证书。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 15 | 一致性要求 | 为保证管理一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表10：二层交换机参数

| 序号 | 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥330Gbps |
| 2 | 包转发率 | 包转发率≥96Mpps |
| 3 | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。 |
| 4 | 端口 | 支持≥24个千兆电口，≥4个复用千兆光Combo口，≥4个千兆光口。 |
| 5 | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 |
| 6 |  | 支持MAC地址≥16k |
| 7 | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等。（提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章） |
| 8 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 9 | 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |
| 10 | QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 |
| 11 | 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议。（提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章） |
| 12 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 13 | 资质证书 | 提供工信部入网证书。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 14 | 一致性要求 | 为保证教学一致性体验，要求与路由器-B同一品牌 |

附表11：路由器A参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化千兆和百兆以太端口数≥26个 ，配置千兆光口数量≥2；配置千兆电口数量≥2 |
| 2 | 配置USB接口≥1，SD卡接口≥1 |
| 3 | 设备配合综合实训，需具备扩展模块插槽，可用扩展模块插槽≥4个（非SFP模块插槽），可扩展WCDMA/CDMA2000/TD 3G模块， FXS/FXO语音模块、异步口模块、CE1模块、二层交换口模块、国密局加密模块等。 |
| 4 | 为更便于设备教学配置管理，要求路由器面板提供多功能复原键 ，便于紧急情况的设备状态恢复。（需提供主机图片并加盖厂家公章） |
| 5 | 为配合教学实训，设备需支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议。 |
| 6 | 为配合教学实训，设备需支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等组播协议。 |
| 7 | 教学复杂实验要求设备具有较高的转发性能，且开启ACL后，不影响设备的转发性能。 |
| 8 | 支持CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA无线3G功能。 |
| 9 | 结合网络安全实验，设备需具有状态防火墙功能，可消除网络攻击对设备管理及CPU资源的影响。 |
| 10 | 具有高精度的QoS队列策略，支持CAR和GTS同时启用的2级QOS的队列机制。 |
| 11 | 为配合教学实训，设备需配置GRE、L2TP VPN、IPSec VPN功能。 |
| 12 | 为配合教学实训，设备需内置MPLS VPN、IPv6等组网功能。 |
| 13 | 为配合教学实训，设备需支持web管理界面、TR-069网管协议、SNMP v1/v2c/v3网管协议。 |
| 14 | 设备间需支持互联广域网实验，可配置接口模块，及配套专用线缆，保留测试权利。 |
| 15 | 投标产品提供工信部颁发的IPv6电信设备进网许可证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |

附表12：三层汇聚交换机参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥260Gbps 转发性能≥95Mpps |
| 2 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4（提供产品彩页并加盖厂家公章） |
| 3 | 支持固化电源，减少单点故障，便于维护。 |
| 4 | 支持IPv4和IPv6的静态路由，支持静态黑洞路由，支持RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、策略路由等三层路由协议。 |
| 5 | 为满足日常教学实训，要求所投产品支持完善的DHCP性能：DHCP Server、DHCP relay、DHCP client、DHCP snooping、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP snooping。 |
| 6 | 为满足日常教学实训，支持虚拟化功能 。（非堆叠模块实现，不占用扩展槽） |
| 7 | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |
| 8 | 为满足日常教学实训，要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 |
| 9 | 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章）。 |
| 10 | 为保障教学设备稳定性，要求所投标设备制造商通过CMMI5认证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 11 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表13：无线AP-A参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，支持mu-mimo（提供产品彩页并加盖厂家公章） |
| 2 | 设备采用内置硬件智能天线。 |
| 3 | 最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps |
| 4 | 一个全尺寸USB3.0接口，防护等级 IP41，发射功率≤20dBm |
| 5 | 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE受电；1个10/100/1000Base-T以太网口，支持供电，可扩展射频模块。 |
| 6 | 支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用。 |
| 7 | 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电。 |
| 8 | 单个AP可支持≥32个SSID ，支持无线定位功能，可定位人员或者或者资产。 |
| 9 | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利。 |
| 10 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 |
| 11 | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利。 |
| 12 | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ,保留测试权利。 |
| 13 | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台。 |
| 14 | 为保障产品可靠性，投标提供无线电发射设备型号核准证复印件并加盖厂家公章。 |
| 15 | 为满足校企产学合作要求，要求所投产品制造商为“教育部高等教育司”的产学育人企业，并提供证书及官网查询链接并加盖厂家公章。 |
| 16 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表14：无线AC-A参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大可支持管理220个AP |
| 2 | 802.11转发性能≥8G |
| 3 | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 |
| 4 | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余。 |
| 5 | 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400 |
| 6 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 |
| 7 | 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 |
| 8 | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。提供国家权威机构测试报告证明并加盖厂家公章。 |
| 9 | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利。 |
| 10 | 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 |
| 11 | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利。 |
| 12 | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 |
| 13 | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利。 |
| 14 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表15：防火墙-A参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求固化千兆电口数量≥16个；要求IPS吞吐量≥275Mbps；要求配置虚拟防火墙数量≥10个；支持路由模式；支持透明（网桥）模式；支持混合模式，并提供产品彩页。并加盖厂家公章。 |
| 2 | 双机热备、支持主-主，主-备模式及4台以上集群部署，支持透明模式下的HA、链路监测、网关监测。 |
| 3 | 支持VRRP协议技术的热备和负载均衡，支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测盒过滤。 |
| 4 | 要求支持IPv6 Ready认证，要求支持IPv4/IPv6双栈。 |
| 5 | 为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能。 |
| 6 | 要求支持基于IPv6的路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3 |
| 7 | 要求支持基于IPv6的流量控制。（每IP限速，共享流上下行控制） |
| 8 | 支持基于IPv6的DHCP客户端和DHCPv6服务器、中继功能。 |
| 9 | 支持Web分类和Web页面过滤。 |
| 10 | 支持域名过滤、关键字过滤、自定义URL地址。 |
| 11 | 要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤。 |
| 12 | 能对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等。 |
| 13 | 要求支持协议包括HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM/SMTPS/IMAPS/HTTPS/POPS。 |
| 14 | 要求支持正则表达式匹配引擎。 |
| 15 | 提供所投产品的有效的《国家密码管理局商用密码产品销售许可证》。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章）。 |
| 16 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表16：出口网关参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置千兆电口≥5，配置USB2.0接口≥1，内存≥512M,支持并配置内置闪存≥4G。（提供产品彩页并加盖厂家公章） |
| 2 | 吞吐量≥190Mbps，NAT最大并发连接数≥3万，支持最大在线用户≥100人。 |
| 3 | 为满足日常教学使用，所投设备需支持路由模式、旁路模式。支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议，支持DHCP Relay 、DHCP Server，支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等；支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控，支持SNMPv1/v2。 |
| 4 | 支持多链路负载均衡，支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路，为防止虚假应标。 |
| 5 | 支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问。 |
| 6 | 支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择。 |
| 7 | 本次要求支持并实际配置IPSec VPN使用授权许可≥10个。 |
| 8 | 支持URL规则库和应用识别特征库定期自动升级，不需用户手动升级，本次要求支持并配置URL规则库升级服务授权≥5年。 |
| 9 | 为满足产品使用可靠性，需提供公安部销售许可证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 10 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表17：机架控制与管理系统参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化10/100M以太网接口数量≥2个；标准1U设备 ，19寸机架。（提供产品官网截图并加盖厂家公章） |
| 2 | 支持同时管理和控制的网络设备数量≥16个。 |
| 3 | 支持对实验设备中“指定的某一台”、“指定的某几台”以及“全部实验设备”配置的统一清除功能。 |
| 4 | 具备良好的设备识别能力，能够识别二层交换机、三层交换机、核心交换机、路由器、防火墙等常用实验网络设备。 |
| 5 | 支持Web方式的、简单直观的图形化管理界面；要求管理界面能够提供所连接实验设备的数量和设备型号信息。 |
| 6 | 要求管理界面能够提供所连接实验设备是否空闲或被正被占用的信息。（提供管理界面的截图并加盖厂家公章） |
| 7 | 要求控制管理服务器支持管理分级授权，至少包括普通使用者和管理者权限。 |
| 8 | 控制管理服务器的所有接口都支持口令设置，每个接口都能够支持独立授权，从而实现对使用者PC的授权管理。 |
| 9 | 配置不少于16台管理控制设备线缆。 |
| 10 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表18：拓扑连接器参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化百兆电口 ≥48，固定千兆光电复用口≥2（提供产品图片并加盖厂家公章）。 |
| 2 | 支持堆叠使用，提供一个扩展槽，能够配合专门的扩展模块实现任意设备间端口互联。 |
| 3 | 自动连接：配合管理系统，能够通过图形化配置，支持在任意2个端口间建立连接，从而实现端口的拓扑的链接；可以按照管理系统指令，随时断开两个任意端口直接的链接，实现链路的断开。 |
| 4 | 多对一镜像：支持将多个端口镜像到一个端口，实现数据监听。 |
| 5 | 跨设备端口对连：支持两台拓扑设备之间任意两个端口的互通。 |
| 6 | 透明数据转发：在任何建立连接的端口间实现数据报文的透明转发帧，不作任何改变。 |
| 7 | 安全认证：需要提供本地密码认证方式登录、配置系统。 |
| 8 | 防网络攻击：ARP抗攻击能力，确保系统正常工作。 |
| 9 | 性能安全：能够通过硬件对发往CPU的报文进行分类和限速，保证CPU不会受到恶意报文的攻击。提供技术白皮书。 |
| 10 | 为确保投标品牌厂商自主研发，需提供拓扑连接系统方面的技术专利资质，在公共平台查询地址可查。 |
| 11 | 为保障软件兼容性，要求与路由器A同一品牌 |

附表19：电脑终端参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU ：不低于英特尔六核处理器I5-8500 (≥3.0GHz主频，9M缓存) |
| 2 | 主板：英特尔300系列以上芯片组，具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，保护信息安全。（提供设置界面图片并加盖厂家公章） |
| 3 | 内存：配置≥8G DDR4 2666MHz内存。 |
| 4 | 显卡：综合性能不低于英特尔核芯630显卡。 |
| 5 | 声卡 ：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/O接口设计。 |
| 6 | 硬盘：≥250GB M.2 PCIE NvMe 固态硬盘，预留1个SATA硬盘扩展位。 |
| 7 | 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能。（提供软件功能截图并加盖厂家公章） |
| 8 | 显示器：与主机同一品牌23.8寸IPS超薄液晶显示器，响应时间不高于5ms；具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害。（提供权威认机构认证复印件并加盖厂家公章） |
| 9 | 接口：≥10个USB接口（6个前置USB3.0、后置4个USB2.0）、2个PS/2、1个VGA+1个HDMI（可实现高清视频显示输出和双屏显示）、1个串口。 |
| 10 | 电源：不低于110V/220V 180W节能电源，输入电压适应165V-265V宽电压变化的恶劣供电环境并提供国家权威机构的检验证书并加盖厂家公章。 |
| 11 | 机箱：机箱前部顶置可拆卸提手，机箱体积不小于18L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计。（提供认证复印件并加盖厂家公章） |
| 12 | 键盘鼠标 防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；USB防菌光电滚轮鼠标。 |
| 13 | 防腐设计 主机具备多种液体物质防腐蚀设计。 |
| 14 | 环境适应力 具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境。（提供第三方权威机构测试证书复印件并加盖厂家公章） |
| 15 | 随机应用：原厂随机带同品牌网络同传应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传解决方案，至少实现以下功能：1）硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；2）网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；3）支持跨网段、跨路由。可管理终端数量达千台以上，变分散管理为集中管理，大幅降低管理难度和减轻工作量，减少管理维护成本，全面提升机房响应能力和服务质量。（提供软件产品截图并加盖厂家公章） |
| 16 | 可靠性标准：平均无故障时间≥100万小时。（提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖厂家公章） |
| 17 | 环保处置：投标设备型号需要配置环保处理（从产出到最终环保销毁都由原厂商参与）；投标文件提供环保处置服务对应的官网截图。 |
| 18 | 服务：提供原厂售后服务承诺函，在当地设有厂家售后服务站，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话。 |

附表20：光纤熔接机-A参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持7s快速熔接、18s高效加热。 |
| 2 | 支持320倍图像放大、5mm超短切割长度光纤熔接。 |
| 3 | 不少于300组熔接模式、100组加热模式、10000组熔接记录/64幅图片。 |
| 4 | 陶瓷压脚、陶瓷V型槽、多合一夹具。 |
| 5 | 双向熔接，自动熔接，智能热缩。 |
| 6 | USB和SD卡接口，U盘自动软件升级。 |
| 7 | 内置模块化锂电池，熔接和加热循环至少200次。 |
| 8 | GUI 图形化界面及触摸屏设计，操作更简便。 |
| 9 | 防尘、防水、防摔，环境适应性强。 |
| 10 | 1马达数量：六。 |
| 11 | 支持以下对准方式：精确纤芯对准、包层对准、手动对准。 |
| 12 | 含切割刀、剥线钳、米勒钳、皮线钳、清洁工具、托盘、热缩管（200根）、备用电极（一对）、多功能工具箱。 |
| 13 | 理论光损：0.02（SMF）、0.04（DSF） 0.04（NZDSF） 0.01（MMF）。 |

附表21：教学软件参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标准2U机架式设备，Intel Xeon E5-2620 V4系列（单颗CPU主频≥2.1GHz，8核16线程，20MB高速缓存）内存≥16GB，配置8个内存插槽。 |
| 2 | 配置≥2*1T SATA HDD硬盘，免工具安装硬盘。 |
| 3 | 固化≥4个千兆网络端口，配置双冗余的供电模块，支持管理≥80台设备。 |
| 4 | 自带公有云接入客户端软件，具备以下功能：软件采用云端更新机制，实现领航中心与公有云资源的更新。 |
| 5 | 自带私有云资源统一调度中心，通过telnet协议与网络设备进行连接控制，并依赖websocket协议进行系统与物理机架的实时交互。 |
| 6 | 系统能够与实验室机架控制与管理服务器通讯，实现远程进入物理设备控制台键入命令、初始化设备等功能；系统能够与拓扑连接器通讯，实现物理设备之间的端口互连，生成对应的逻辑拓扑图。 |
| 7 | 提供三年硬件维保服务。 |
| 8 | 系统需采用J2EE+Psotgres模式，基于SpringMVC框架进行开发，使用轻便的B/S架构进行访问。 |
| 9 | 系统需支持浏览器session会话的保持，为了保证账号安全支持过期重新登录机制，默认账号过期时间30分钟。 |
| 10 | 系统通过telnet协议与网络设备进行连接控制，并依赖websocket协议进行系统与物理机架的实时交互。 |
| 11 | 系统实现物理设备之间的端口互连，生成对应的逻辑拓扑图，并加盖加盖厂家公章。 |
| 12 | 系统实现一键完成物理设备的初始化，能够一键将指定范围（一台设备、一个机架、整个实验室）的设备恢复到出厂状态。 |
| 13 | 系统实现远程进入物理设备控制台键入命令等功能。 |
| 14 | 系统实现1:1真实还原机架环境，并以图形化的界面呈现真实机架情况。 |
| 15 | 系统提供敏感命令过滤功能。 |
| 16 | 系统提供IP地址管理功能，实现平台IP地址的在线更改，并提供功能截图并加盖厂家公章。 |
| 17 | 系统需提供计算机网络、无线勘测、网络安全、无线网络调试、出口网关等约300多项自研教学资源。 |
| 18 | 系统更新采用云端更新机制，包括系统与资源的更新。 |
| 19 | 支持公有云不同技术方向教学资源推送，私有云用户客户可以选择任意资源，不区别技术方向的教学资源。 |
| 20 | 系统需支持三类账号，管理员账号、教师账号、学生账号，通过本平台唯一的域名和入口访问此系统。 |
| 21 | 系统需支持不同角色的权限管理。 |
| 22 | 用户中心管理的关系需支持课程、班级、教师，学生四重角色进行绑定与关联。管理员可以创建教师账号和学生账号，支持批量导入账号，对账号进行增删改查和页面上密码重置。 |
| 23 | 需支持系统在连接外网的情况下，进行资源的更新。 |
| 24 | 为满足教学业务多样性，需支持访问设备的CLI和虚拟化主机桌面，能够很好的兼容第三方厂商的串口设备，并提供功能接入并加盖厂家公章。 |
| 25 | 系统需支持对于设备敏感命令的配置，防止学生误操作，导致机架设备故障。 |
| 26 | 教师端需支持日程表，方便教师进行授课日程的跟进与备课。 |
| 27 | 需支持资源预览，教师可以在开课前，进行实验对于机架环境的要求，理论核心知识点的预览，以及拓扑链接和机架环境操作等。 |
| 28 | 系统需支持不同知识点学习的实时状态显示。 |
| 29 | 需支持授课计划的复制，方便同一知识点的快速排课。 |
| 30 | 为确保教学操作便利，拓扑连接线需支持拖动改变弯曲程度，支持的速率不一样可改变线缆的颜色，提供功能截图并加盖厂家公章。 |
| 31 | 为保障对硬件的兼容性，要求给出软件的硬件兼容列表，其中，必须包含本次采购中与路由器A同品牌的所有设备 |

附表22: 教学软件资源包参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 教学资源包至少包含至少70个路由交换理论教材及实验手册,提供文档截图并加盖厂家公章。 |
| 2 | 教学资源包需包含交换机、路由器远程管理、DHCP等基本设备理论教材及实验手册。 |
| 3 | 教学资源包需包含VLAN、TRUNK、RSTP等基本交换理论教材及实验手册。 |
| 4 | 教学资源包需包含静态路由、RIP、OSPF等基本路由理论教材及实验手册。 |
| 5 | 教学资源包需包含NAT、地址映射等出口理论教材及实验手册。 |
| 6 | 教学资源包需包含虚拟交换技术等理论教材及实验手册。 |
| 7 | 教学资源包需包含路由多点双向重发布、BGP等高级路由理论教材及实验手册。 |
| 8 | 教学资源包需包含VRRP、MSTP、端口聚合等理论教材及实验手册。 |
| 9 | 教学资源包需包含策略路由、多区域OSPF等路由理论教材及实验手册。 |
| 10 | 教学资源包需包含OSPF特殊区域等路由理论教材及实验手册。 |
| 11 | 教学资源包需包含GRE、Ipsec VPN、Ipsec Over GRE VPN等VPN理论教材及实验手册。 |
| 12 | 教学资源包至少包含至少30个无线理论及实验手册提供截图，提供文档截图并加盖厂家公章。 |
| 13 | 教学资源包需包含无线控制器、无线接入点等理论教材及实验手册。 |
| 14 | 教学资源包需包含无线接入点胖瘦模式、本地/集中转发等理论教材及实验手册。 |
| 15 | 教学资源包需包含无线接入点隐藏SSID等理论教材及实验手册。 |
| 16 | 教学资源包需包含无线控制器漫游等理论知识及实验手册。 |
| 17 | 教学资源包需包含无线地勘等理论知识。 |
| 18 | 教学资源包需包含无线负载均衡、无线接入控制、无线Qos、无线智能天线等理论知识及实验手册。 |
| 19 | 教学资源包需包含至少30个出口网关理论及实验手册提供截图，提供文档截图并加盖厂家公章。 |
| 20 | 教学资源包需包含出口设备升级、密码恢复等实验手册。 |
| 21 | 教学资源包需包含出口设备流控、内容审计、VPN等理论教材及实验手册。 |
| 22 | 教学资源包需包含出口设备web认证、广告推送等理论教材及实验手册。 |
| 23 | 教学资源包需包含至少22个防火墙理论教材及实验手册 提供截图。 |
| 24 | 教学资源包需包含防火墙的日常维护、DHCP、NAT、安全规则等实验手册。 |
| 25 | 教学资源包需包含防火墙VPN、IP映射、混合模式等实验手册。 |
| 26 | 教学资源包需包含至少27个行为审计理论教材及实验手册提供截图。 |
| 27 | 教学资源包需包含行为审计黑白名单、流量与行为告警灯实验手册。 |
| 28 | 教学资源包需包含本地认证、用户上网流控、论坛等评论记录等实验手册。 |
| 29 | 教学资源包中每个实验手册至少包含实验目的、实验内容、实验原理、实验环境、实验设计、实验步骤和实验验证等结构组成 提供样例。 |
| 30 | 教学资源包支持在线更新，如存在在线更新时间限制，则在线更新时间授权不得少于1年。 |

附表23: 系统镜像服务器参数

| 序号 | 指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 品牌要求 | 国际领先厂商产品，国内生产和制造，要求本项目投标的服务器与电脑终端为同一品牌。 |
| 2 |  | 市场地位 | 提供投标硬件产品厂商的IDC证明报告（根据IDC 2016年全年中国市场X86服务器出货量排名报告） |
| 3 | 外观 | 服务器外观 | 标准机架式设计，硬盘支持热拔插，电源模块化设计，支持不拆机热拔插。 |
| 4 |  | 服务器高度 | ≥2U |
| 5 | 芯片组 | 芯片组 | Intel C622芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |
| 6 | 处理器 | 类型 | ≥Xeon 4116 12C/85W/2.1GHz |
| 7 |  | 配置数目 | 配置≥2颗CPU |
| 8 | 内存 | 配置数目 | 配置≥2*32GB TruDDR4 2666 MHz |
| 9 |  | 扩展能力 | 最大支持扩展≥16个内存插槽，满足未来扩展性需求。 |
| 10 | 磁盘 | 容量及数目 | 配置4块2.4TB 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，2块1.92TB 2.5寸SSD热插拔固态硬盘，最大支持18个硬盘扩展，提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板。 |
| 11 |  | 阵列控制器 | 独立12Gb SAS/SATA Raid卡，支持Raid0/1/10/5/50 |
| 12 | I/O扩展 | 扩展插槽 | 最大支持7个PCIe插槽，包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽。 |
| 13 | 网络 | 网卡 | 配置1块4口千兆网卡 |
| 14 | 网络 | 光纤卡 | 配置2块双口万兆光纤卡，含4对万兆光模块 |
| 15 | 电源 | 电源 | 配置≥2个冗余热插拔电源，电源输出功率≥750W。 |
| 16 | 散热 | 风扇 | 配置≥4个冗余（N+1）热插拔系统风扇。 |
| 17 | 配件 | 配件 | 服务器标准上架导轨 |
| 19 | 安全性 | 可信平台模块 | 配置符合中国国家可信计算标准的可信计算密码模块TCM。 |
| 20 | 管理维护 | 可管理和维护性 | 配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息，实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报；符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 |
| 21 |  |  | 支持带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS /UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 |
| 22 | 管理性 | 服务器管理软件 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能：（提供管理软件著作权证书） |
| 23 |  |  | 硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况 |
| 24 |  |  | 硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息 |
| 25 |  |  | 操作系统批量部署：可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到≥20台受管服务器 |
| 26 |  |  | 配置管理：可使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器。配置设置（如本地存储、I/O适配器、引导设置、固件、端口以及IMM和uEFI 设置）保存为服务器配置模板，可应用于一个或多个受管服务器。更新配置模板后，这些更改将自动部署到所应用的服务器 |
| 27 |  |  | 固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新 |
| 28 |  |  | 用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；支持三种类型的认证服务器：本地认证服务器、外部LDAP服务器（Microsoft Active Directory）和外部 SAML 2.0 身份提供商（Microsoft Active Directory 联合身份验证服务（AD FS）） |
| 29 |  |  | 与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址 |
| 30 |  |  | 移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP 可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等 |
| 31 | 兼容性 | 支持的操作系统 | Microsoft Windows Server 2019 |
| 32 |  |  | Microsoft Windows Server 2016 |
| 33 |  |  | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| 34 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7.4 |
| 35 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6.9 Server x64 Edition |
| 36 |  |  | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 |
| 37 |  |  | SUSE Linux Enterprise Server 11 x64 SP4 |
| 38 |  |  | VMware vSphere 6.5 (ESXi) |
| 39 |  |  | VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3 |
| 40 | 认证资质 | 产品认证 | 产品通过中国3C认证、中国节能产品认证和中国环境标志产品认证。（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 41 |  | 厂商资质 | 产品原厂商具备ISO14001环境管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证证书（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 42 |  |  | 产品原厂商服务体系通过信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证和信息安全管理体系ISO/IEC27001认证（提供证明文件复印件并加盖厂家公章） |
| 43 | 服务 | 售后服务 | 提供硬件设备原厂三年7x24x4现场服务（保修信息可以通过原厂网站查询验证） |
| 44 |  |  | 提供原厂工程师基础安装服务 |
| 45 |  |  | 投标时要求提供原厂售后服务承诺函 |

附表24: 实战模拟软件参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 教师端需支持日程表，方便教师进行授课日程的跟进与备课 |
| 2 | 需支持项目预览，教师可以在开课前，进行实战指导书、项目对于机架环境的要求，项目核心知识点的预览，以及拓扑链接和机架环境操作等 |
| 3 | 需支持岗位能力胜任力与项目的动态匹配 |
| 4 | 系统需支持不同项目的实时状态显示 |
| 5 | 需支持授课计划的复制，方便同一项目实训的快速排课 |
| 6 | 系统支持教师手动分配学生分组，以及系统自动分配分 |
| 7 | 为教师提供完整的实战指导书，方便教师充分了解项目情况，进行排课 |
| 8 | 需支持老师将课程按需指派给班级。提供系统功能截图并加盖厂家公章 |
| 9 | 需支持岗位胜任力雷达图，反馈学生的实战项目能力 |
| 10 | 学生端需支持日程表，方便学生对于个人实战项目的整体控制与时间安排 |
| 11 | 系统需提供企业真实的项目业务流程，方便学生掌握企业项目的实际操作流程 |
| 12 | 实战项目需采用企业真实的管理方式，为学生提供项目管理工具、丰富的项目管理流程【项目启动会议、项目方案评审、项目验收、客户培训、服务完成确认报告等】。提供系统功能截图并加盖厂家公章 |
| 13 | 系统需支持每个项目流程阶段的指南和任务描述 |
| 14 | 需支持文档上传附件的删除、添加、预览等，方便学生对于上传文档的控制 |
| 15 | 需支持图形化的机架呈现方式，图形化机架中的设备面板和顺序必须与实验室中的机架设备一致 |
| 16 | 学生可以在图形化机架中使用鼠标点击定义连接，支持图形化的方式呈现设备之间的连线 |
| 17 | 学生实验过程中，需系统支持截屏功能，截屏功能可以自动保存数量不小于10张，且支持截屏图片按需插入学生实验报告内。截屏图片不占用学生本地的存储空间，以防止学生之间互相的拷贝，并提供功能截图并加盖厂家公章 |
| 19 | 软件本身需内嵌了访问设备的功能，由服务器代理比如Telent协议、http协议、VNC协议插件、Console方式等，不依学生客户端本身的第三方软件 |
| 20 | 拓扑连接线需支持拖动改变弯曲程度，支持支持的速率不一样而改变线缆的颜色 |
| 21 | 需支持岗位胜任力雷达图，学生可以查看个人的实战项目能力与岗位的动态匹配情况。 |
| 22 | 需可以与教学软件联动，共享同一套硬件 |
| 23 | 需提供运行本平台的硬件，硬件要求不得低于教学软件的要求 |
| 24 | 提供不少于1年的软件更新支持，包括但不限于资源更新、版本更新，其中版本更新含软件名称变更、版本变更等，当软件名称发生变更时，如新版本功能和变更前的软件存在70%以上的功能重叠，则视为同一软件，需包含在升级服务支持的范围内，为保障后期售后服务，需提供此项产品制造商售后服务承诺函 |
| 25 | 如存在对设备管理方式或条目的授权，则需包含本次采购所有产品的授权，不得出现功能未授权的情况 |

附表25: 实战模拟软件资源包参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实战项目资源需要基于企业真实的项目业务流程进行开发。提供一个PDF版本的资源样例 |
| 2 | 每个实战项目包含项目背景、项目分工、项目规划、项目相关步骤及截图、项目测试及截图、项目培训等结构组成，提供一个PDF版本的资源样例 |
| 3 | 实战项目资源至少包含44个子项目资源 |
| 4 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：以太网交换机基础、vlan技术、trunk技术、lan交换机基本配置、lan交换机TFTP升级、生成树、交换机DHCP、三层交换机工作及原理、路由器基本操作、rip路由协议、ospf单区域规划、静态路由、路由重发布、PPP |
| 5 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：出口基本调试、内部源地址动态NAT、出口DHCP技术、出口内部源地址静态NAT、出口设备本地用户认证、出口设备用户禁止、出口设备流量控制、出口设备行为策略、E网关设备IPSec配置实现、E网关设备sslvpn配置实现、出口地址库功能、出口区域策略路由应用、E网关多链路负载&过载保护、出口区域VRRP、出口区域ospf规划、出口区域静态路由规划、出口路由重发布 |
| 6 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：无线频段基础知识、无线产品介绍、无线规划、无线勘测、无线地勘软件系统使用介绍、FAT AP组网、WirelessMon使用 |
| 7 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：FAT AP组网、WirelessMon的使用、单AP多SSID胖模式组网、无线漫游技术、FAT AP组网隐藏SSID、FAT AP组网黑白名单、FIT AP组网、FIT AP基础原理、FIT AP本地转发技术、无线热备、无线负载均衡原理及应用、无线信道调整、AP调整速率集、无线用户限速、限制低速率集接入、AP功率调整、限制单AP接入用户数 |
| 8 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：防火墙理论基础知识、配置防火墙静态路由、配置防火墙NAT网络地址转换、防火墙端口映射、病毒防护、防火墙安全规则、配置防火墙虚拟专网L2TP、配置防火墙虚拟专网之SSLVPN、配置虚拟专网之IPSEC |
| 9 | 实战项目大类覆盖的技术能力点需包含：配置交换机RLDP、端口安全、生成树、trunk修剪、配置全局安全地址、配置交换机NFPP参数、CPU保护技术、LAN交换机的SSH管理、标准ACL限值VTY访问、动态ARP检测、DHCP攻击与防御、VSU中BFD检测 |
| 10 | 资源包支持在线更新，如存在在线更新时间限制，则在线更新时间授权不得少于1年 |
| 11 | 为保障对硬件的兼容性，要求给出软件的硬件兼容列表，其中，必须包含本次采购中与路由器A同品牌的所有设备 |
| 12 | 为保障软件兼容性，要求与教学软件为同一厂家 |

二、采购项目商务要求：

1、交货期：合同签订后的30个自然日内完成供货、安装调试并交付使用，其中，本次项目所有涉及到的设备/材料，均需提供入场清单并进行现场查验，查验合格后方才允许入场施工。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订10个工作日内支付30%合同款，验收合格后支付40%合同款，验收合格一个自然月（不含寒暑假）后如未出现运行问题则支付剩余全部合同款（如付款时处在采购人封账期，则封账期不计入支付时间）。

4、质量保证及售后服务

（1）本项目所涉及的设备需为全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

（2）中标人须提供本次采购所有设备三年保修，其余设备均按生产厂家保修条款保修。

（3）保修期内，维修响应时间少于2小时(即中标人接到采购人报修电话后2小时内到达用户现场维修)，并保证24小时内排除设备故障。如果不能在规定时间内维修完成，中标人应该提供相同档次代用品给采购人使用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标人按原型号或升级型号进行免费更换。

（4）自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，并提供终身维修服务，所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到采购人现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（5）中标人须提供售后技术支持中心的详细资料、保修期过后的售后服务只收取材料成本费。

（6）保修期内必须实施定期巡检服务。巡检服务包括巡检、年检、重大活动陪护以及每年不定期的维修服务等工作。所有巡检、年检、维修的过程、结果都必须出具书面的记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项，保修期内每年年检次数不少于两次。

5、逾期

（1）自合同签订日起（不含）60个自然日后如果仍然未完成项目验收或已经申请验收且采购人组织验收后未通过采购人验收，则认为项目逾期，如确定非采购人原因导致逾期，追究中标人逾期责任，按照每自然日乘以合同总价千分之一扣除逾期滞纳金，至合同总价的百分之三止。

（2）自合同签订日起（不含）120个自然日后仍然未通过采购人组织的验收（非采购人客观原因），已部署的设备（不包含人工、耗材）按照设备投标价值乘以0.8折算后按照实际已支付金额多退少补（设备不退还，中标人仍需要另行签订对已部署设备的保修合同，合同期不少于3年），剩余尾款不再支付，双方合同终止。

6.承诺涵

投标人需承诺：本次采购因现场差异导致的不在本标书范围之内的物料消耗，若仅为完成本次标的的建设，则投标人需提供该物料，且采购人不再支付任何费用。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：广东省南方技师学院。

2.2 “监管部门”是指：广东省财政厅。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）；

2.4.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

2.4.5本项目不接受联合体投标。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的中标服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。中标服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：人民币捌万元整（¥80,000元）；

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2019年5月8日上午09:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY19GZ035保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次采购编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2019年5月8日上午09:00（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  五  份，其中正本 一 份和副本  四  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2）不具备招标文件中规定资格要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6 采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

1、有明确的质疑对象；

2、有基本事实及证据；

3、符合法定的时效要求；

4、履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

1、质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2、质疑的具体内容及相关事实证据；

3、质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

4、法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

5、其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

七、 合同的订立和履行

33.  合同的订立

33.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

34.  合同的履行

34.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.2条的规定备案。

八、适用法律

35.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

36. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

37. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

（一）初审

1、资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）； |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：（1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

2、符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：（1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

（3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

（二）比较与评价

1、商务评价；

2、技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

38.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占45%，商务得分占25%。

38.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

38.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

38.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 40 | 完全满足招标文件技术要求得满分，技术参数每负偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。注：所有条款是否响应依据投标人证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 2 | 货物运输、安装方案、售后服务和技术培训方案 | 5 | 对投标人货物运输、安装方案合理性,售后服务方案和技术培训方案情况进行横向对比： 货物运输、安装方案、售后服务和技术培训方案最好的得5分； 货物运输、安装方案、售后服务和技术培训方案一般的得3分； 货物运输、安装方案、售后服务和技术培训方案较差的得1分； 其他得0分。 |

38.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人体系综合实力 | 3 | 投标人具备以下资质证书的，全部满足得3分，有一项不满足扣1分，直至扣完该项分值为止： 1.具有国际软件认定能力“CMMI 3”或以上证书 2.具有智能化建筑资质证书 3、提供有效的银行资信证明为AAA级授信企业 （提供相关的证明材料，未提供不得分） |
|  |  | 4 | 项目经理同时满足以下条件的得4分，有一项不满足扣1分，直至扣完该项分值为止： 1.PMP项目经理认证资质 2.工信部或电子信息行业联合会颁发的高级项目经理资质 3.信息系统项目管理师证书 4. PRINCE2项目管理证书 （提供投标截止前6个月的职工参保证明，未提供不得分） |
| 2 | 主要设备生产供应商综合实力 | 14 | 根据投标人所投“商用台式电脑”制造商的品牌实力情况进行评分： 1、制造厂商售后服务联络中心近三年（2015-2017）年度获得过最佳呼叫中心的，得2分。 2、制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证的，得2分。 3、制造厂商自建有研发实验室，并且通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可的，得2分。 4、制作厂商设计中心入围国家级工业设计中心，得2分。 5、投标产品厂商通过客户联络中心CCCS钻石五星标准体系认证，得2分。 6、近三年中国商用PC（2015-2017）年市场占用率情况（以IDC数据为评审依据）情况进行横向比较：市场占用率最高得2分；市场占用率次之得1分；市场占用率较低得0分。 7、投标产品所属品牌2017年中国市场商用台式机销量（以IDC数据为评审依据），以销量等级排名作为比较：销量最高得2分；销量次之得1分；销量较低得0分。 注：提供相应的证书或证明文件并加盖设备生产供应商公章作为评审依据，未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务能力 | 1 | 投标人在项目所在地具有自有的服务机构的得1分。（提供证明材料，未提供不得分） |
|  |  | 1 | 投标人具有正式注册的客户服务中心得1分。（提供证明材料，未提供不得分） |
|  |  | 2 | 根据投标供应商的售后服务响应程度进行评比： 售后服务响应最优得2分；售后服务响应次之得1分；售后服务响应较差得0分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

38.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

38.6  政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

38.6.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.6.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

38.7 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

38.7.1 符合中小企业划分标准；

38.7.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

38.7.3 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.7.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。

39. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

40.监狱企业扶持政策

40.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

40.2 投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

40.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

41. 残疾人福利性单位产品价格扣除
41.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述38.6条款享受评审中价格扣除。
41.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
42.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后的30个自然日内完成供货、安装调试并交付使用,其中,本次项目所有涉及到的设备/材料,均需提供入场清单并进行现场查验,查验合格后方才允许入场施工。

2、交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

合同签订10个工作日内支付30%合同款，验收合格后支付40%合同款，验收合格一个自然月（不含寒暑假）后如未出现运行问题则支付剩余全部合同款（如付款时处在甲方封账期，则封账期不计入支付时间）。

六、质保期及售后服务要求

1、本项目所涉及的设备需为全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、乙方须提供本次采购所有设备三年保修，其余设备均按生产厂家保修条款保修。

3、保修期内，维修响应时间少于2小时(即乙方接到甲方报修电话后2小时内到达甲方现场维修)，并保证24小时内排除设备故障。如果不能在规定时间内维修完成，乙方应该提供相同档次代用品给甲方使用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由乙方按原型号或升级型号进行免费更换。

4、自验收合格日计算，乙方负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，并提供终身维修服务，所有服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到甲方现场进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5、乙方须提供售后技术支持中心的详细资料、保修期过后的售后服务只收取材料成本费。

6、保修期内必须实施定期巡检服务。巡检服务包括巡检、年检、重大活动陪护以及每年不定期的维修服务等工作。所有巡检、年检、维修的过程、结果都必须出具书面的记录交甲方的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项，保修期内每年年检次数不少于两次。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、逾期

1、自合同签订日起（不含）60个自然日后如果仍然未完成项目验收或已经申请验收且甲方组织验收后未通过甲方验收，则认为项目逾期，如确定非甲方原因导致逾期，追究乙方逾期责任，按照每自然日乘以合同总价千分之一扣除逾期滞纳金，至合同总价的百分之三止。

2、自合同签订日起（不含）120个自然日后仍然未通过甲方组织的验收（非甲方客观原因），已部署的设备（不包含人工、耗材）按照设备投标价值乘以0.8折算后按照实际已支付金额多退少补（设备不退还，乙方仍需要另行签订对已部署设备的保修合同，合同期不少于3年），剩余尾款不再支付，双方合同终止。

十、违约责任与赔偿损失

1、 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1、 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□投标一览表

□正本

□副本

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1、资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2、符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3、技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

4、商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             采购编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 四  份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2）财务状况报告（复印件加盖公章）；

3）缴纳社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

4）完税证明或单位缴纳税收证明（复印件加盖公章）；

5） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

（相关证明文件附后）

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

### 2.5投标人资格声明函

广东盛远招标有限公司：

我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加贵单位组织的采购项目名称:____________采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有被有关部门警告或处分的记录。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

5、主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

7、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.3商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 14 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（投标供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1、投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、装卸、测试、安装调试、验收、培训、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）