韶关市公共汽车有限公司

运营公交车辆维修配件采购项目

招 标 文 件

项目编号：SY20GZ049

广东盛远招标有限公司

2020年4月30日

目    录

第一部分 投标邀请函…………………………………………...…….………….....…2

第二部分 项目内容…………………………………..…...……………………….......6

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..………...22

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....….39

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...50

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受韶关市公共汽车有限公司的委托，对韶关市公共汽车有限公司运营公交车辆维修配件采购项目 进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：SY20GZ049

二、项目名称：韶关市公共汽车有限公司运营公交车辆维修配件采购项目

三、招标预算：约¥2,460,000元/年（不含税）

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、项目内容及需求：

| 包号 | 名称 | 年预计招标预算（不含税.元） | 供应商家数 | 合作期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 发动机（柴油、天然气）配件类 | 约¥230,000.00 | 1家 | 2年 |
| 包二 | 底盘配件类 | 约¥1，780,000.00 | 2家 |  |
| 包三 | 电器配件类 | 约¥330,000.00 | 1家 |  |
| 包四 | 五金工具件类 | 约¥120,000.00 | 1家 |  |

注：投标人可以选择其中一个包投标，也可同时投多个包，本项目可兼投兼中。投标投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

六、投标人资格：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告和基本开户行出具的资信证明）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）。

5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动（提供《投标人资格声明函》）。

8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标（提供《投标人资格声明函》）。

9、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为等受罚黑名单以及相关行政处罚信息”记录名单；（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；承诺无不良行为处罚记录（或不在处罚禁止期限内情况说明）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

10、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询是否属于严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息。（以招标代理机构于投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

11、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2020年4月30日至2020年5月11日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：

（1）现场报名购买。

（2）邮购：

以公司名义将招标文件工本费汇入：

收 款 人：广东盛远招标有限公司

开户银行：中国工商银行韶关市南门支行

帐    号：2005021909024525994

并请注明购买单位名称及“事由：SY20GZ049工本费”

招标代理机构将用快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任；要求邮寄招标文件的应先传真购买招标文件的资料，原件快递给招标代理机构。

八、递交投标文件时间：2020年5月21日上午9：00—9：30（北京时间）

九、投标截止时间：2020年5月21日上午9:30（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

十、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、开标评标时间：2020年5月21日上午9:30（北京时间）

十二、开标评标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十三、公告发布媒体：

1、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）；

2、广东盛远招标有限公司网站（http://www.gdsyzb.cn/）。

十四、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：

1、招标人或联系人：宋先生

电话：0751-8812023

联系地址：韶关市浈江区南郊六公里广韶路力士通机械股份有限公司

2、招标代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

广东盛远招标有限公司

# 2020年4月30日

# 第二部分

项 目 内 容

一、项目技术要求：

（一）项目概况

1、韶关市公共汽车有限公司在册公共汽车超过400辆，涉及三种能耗类型（柴油、天然气、纯电动）9个品牌，共计１７种型号车辆（包括：金龙XMQ6850G、海格KLQ6935G、金龙XMQ6931G、金龙XMQ6106G、金龙 XMQ6850G2、宇通ZK6852HNG2、宇通ZK6932HNG2、金龙XMQ6931AGN5、广汽GZ6100SN、亚星JS6106GHCP、宇通ZK6105HNG2、金旅牌XML6700JEV30C、中通牌LCK6809EVG6、金旅牌XML6805JEV80C、海格KLQ6850GEV、南车时代牌TEG6106BEV03、福田牌BJ6105EVCA-5）。年平均采购车辆维修配件（包括发动机类、底盘类、电器类、五金工具类等四大类）约246万元（取2018年和2019年平均值）。

为规范维修配件采购工作，现以公开、公平、公正、平等互利的合作原则，以公开招标的方式选择一家或一家以上,资质优、信誉好的公交车维修配件供应商作为公交车维修配件购销合作单位。

2、本项目的合作期限：自双方签订合同起贰年。

（二）项目基本要求

1、中标人提供的维修配件须是车辆(或配件)制造厂或授权经销(代理)商原厂家或即招标人指定配套厂家的产品，并保证维修配件是原装的、全新的、完好无损坏。同时，要求中标人向招标人供应的维修配件一定要按国家有关部、委、局发布的《部分商品修理更换退货责任规定》(即“三包”责任规定)执行。

2、中标人投标时所承诺的维修配件如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置（或质量）的，则按违约处理。

3、中标人所供维修配件的各项质量、技术要求符合中华人民共和国国家标准和行业标准以及原车型(或总成)制造厂要求的技术质量标准和原车型维修手册规定的标准与其它相关标准，并且是按国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》进行认证的、安全的、合格的产品，同时须提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

4、中标人应保证货物是全新、完好的，是招标人要求的品牌和投标时约定厂家生产的正品，达到国家规定的质量标准，取得相关质量认证，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在材料最终验收后的质量保证期（指质保期、更换周期或保修期，下同）内，中标人应对由于设计、工艺或材质的缺陷而发生的任何不足或故障负责，出现上述情况者，按该物品当期购进价双倍索赔，并参照上述交货延迟时的赔偿方式追索相关经济损失；其他非明显人为因素造成材料使用期限达不到质量保证期的，按该物品当期购进价索赔。

5、中标人所报产品价格在合同实施期间不得随意变化，除非合同条款中另有规定。中标人不得擅自变更维修配件名称、规格型号、技术参数、品牌、厂家及价格。

★6、当供货项目市场价格上涨超过中标价的10%时，中标人可在合同实施期间向招标人提出书面调价申请（须提供具有权威性的第三方有关涨价的证明材料），经招标方核实同意后方能执行。市场价格上涨不足中标价的10%时，不做调整。当供货项目市场价格下降时，中标人应主动以同等幅度下调供货价格。（提供承诺书）

7、因营运车辆报废等原因造成招标人所采购的维修配件有存库积压，中标人须以原供应价格回收该部分维修配件或等价值可用配件置换。

★8、如本项目招标清单列表中未列出的其他配件，招标人确实需要购买时，中标人必须承诺在不高于市场价格的基础上按中标约定的下浮率进行供货和结算。（提供承诺书）

9、招标人不承诺具体的维修配件采购数量，可根据自身的实际需要进行调配。

★10、投标人须具备独立法人资格，并提供合法有效的增值税专用发票。

▲ 11、在甲方车辆数及车型发生变化（减少或报废）后，乙方须向甲方提供自采购后6个月内可原价回购的服务（专用件及定制件除外）。（提供承诺书）

（三）各包号报价明细表

包一：发动机配件类。

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温感应器 |  | 47.86 |  |  |
| 2 | 水温塞/17MM |  | 26.55 |  |  |
| 3 | 水泵总成/0335 |  | 336.28 |  |  |
| 4 | 飞轮总成/226B |  | 1077.59 |  |  |
| 5 | 机油格 |  | 46.90 |  |  |
| 6 | 增压器HP80/天然气 |  | 2557.52 |  |  |
| 7 | 火花塞 |  | 129.2 |  |  |
| 8 | 发动机前胶垫 |  | 75.22 |  |  |
| 9 | 空气滤清器芯2342 |  | 54.31 |  |  |
| 10 | 风扇皮带/8PK/1590 |  | 55.56 |  |  |
| 11 | 空调皮带（420） |  | 10.62 |  |  |
| 12 | 防冻液 |  | 5.58 |  |  |
| 13 | 暖风水泵/24V |  | 247.86 |  |  |
| 14 | 中冷器总成/JS6106 |  | 2212.39 |  |  |
| 15 | 水泵总成 |  | 619.47 |  |  |
| 16 | 飞轮总成/J41DC |  | 1238.94 |  |  |
| 17 | 喷油器总成J5600 |  | 1837.61 |  |  |
| 18 | 电子节气门J5700-1113070 |  | 823.01 |  |  |
| 19 | 经济阀 |  | 601.77 |  |  |
| 20 | 空气滤清器芯2337皮油 |  | 132.74 |  |  |
| 21 | 离合器钢片总成395 |  | 384.96 |  |  |
| 22 | 离合器压板/膜片/10MM |  | 831.86 |  |  |
| 23 | 离合器压板总成 |  | 1099.12 |  |  |
| 24 | 离合器助力泵90 |  | 238.94 |  |  |
| 25 | 离合器钢片总成420 |  | 254.87 |  |  |
| 合计 | 14946.73 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

包二：底盘配件类。

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差速器壳（1156302108） |  | 726.50 |  |  |
| 2 | 前钢板第一片6840 |  | 278.76 |  |  |
| 3 | 前钢板销/30*170 |  | 15.93 |  |  |
| 4 | 平行杆胶套140 |  | 20.51 |  |  |
| 5 | 后钢板第一片XMQ6106G |  | 461.54 |  |  |
| 6 | 后钢板第四片XMQ6106G |  | 401.71 |  |  |
| 7 | 后钢板U型螺栓/320CM |  | 141.59 |  |  |
| 8 | 前钢板吊耳 |  | 292.04 |  |  |
| 9 | 后之后支架6891 |  | 401.71 |  |  |
| 10 | 减震器/27 |  | 115.04 |  |  |
| 11 | 稳定杆吊杆 |  | 106.84 |  |  |
| 12 | 前鼓153双桥 |  | 495.73 |  |  |
| 13 | 后制动鼓/8孔/大孔 |  | 473.45 |  |  |
| 14 | 前刹车盘/碟刹 |  | 690.27 |  |  |
| 15 | 碟刹修理包19.5 |  | 345.13 |  |  |
| 16 | 制动总泵/带板/6孔 |  | 283.19 |  |  |
| 17 | 前制动片/16MM |  | 21.24 |  |  |
| 18 | 后刹车片-15T16 |  | 26.55 |  |  |
| 19 | 后制动调整臂/10齿/右 |  | 393.81 |  |  |
| 20 | 前制动鼓/8孔/小孔 |  | 394.69 |  |  |
| 21 | 后轮螺栓并帽 |  | 35.40 |  |  |
| 22 | 后轮壳10孔碟刹7517*7518 |  | 841.88 |  |  |
| 23 | 后轮毂/10孔 |  | 955.75 |  |  |
| 24 | 前制动蹄铁总成6880 |  | 210.00 |  |  |
| 25 | 自动调整臂/后左 |  | 358.97 |  |  |
| 26 | 大王针修理包47*240 |  | 185.84 |  |  |
| 27 | 转向助力泵 |  | 568.38 |  |  |
| 28 | 方向机伸缩叉总成 |  | 530.97 |  |  |
| 29 | 横拉杆总成 |  | 601.77 |  |  |
| 30 | 转向机总成/GY100B |  | 1725.66 |  |  |
| 31 | 直拉杆总成（93CM） |  | 690.27 |  |  |
| 32 | 直拉杆总成105CM |  | 734.51 |  |  |
| 33 | 转向弯臂 |  | 343.36 |  |  |
| 34 | 传动轴总成/400 |  | 453.98 |  |  |
| 35 | 万向节总成/8孔 |  | 215.52 |  |  |
| 36 | 离合器钢片总成420 |  | 254.87 |  |  |
| 37 | 主轴突元009/10孔26齿 |  | 538.46 |  |  |
| 38 | 二轴三档齿 |  | 430.09 |  |  |
| 39 | 主轴突元091/18孔34齿 |  | 453.98 |  |  |
| 40 | 法兰突元029 |  | 463.79 |  |  |
| 合计 | 16679.68 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

包三：电器配件类

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前大灯（宇通） |  | 582.52 |  |  |
| 2 | 前灯（大金龙） |  | 873.79 |  |  |
| 3 | 远光灯（亚星） |  | 77.67 |  |  |
| 4 | 后灯（亚星） |  | 446.60 |  |  |
| 5 | 总线从站模块（15120796414） |  | 1666.67 |  |  |
| 6 | 电脑模块 |  | 2212.39 |  |  |
| 7 | 组合开关/ISW0221 |  | 131.86 |  |  |
| 8 | 雨刮臂/10 |  | 64.10 |  |  |
| 9 | 组合开关3774-000149 |  | 265.49 |  |  |
| 10 | 气制动报警开关/小头 |  | 79.65 |  |  |
| 11 | 应急开关/铝合金 |  | 163.72 |  |  |
| 12 | 车门防夹开关 |  | 136.75 |  |  |
| 13 | 磁力刹控制器52018 |  | 955.75 |  |  |
| 14 | 总线模块 |  | 1153.85 |  |  |
| 15 | 150A启动电池 |  | 610.00 |  |  |
| 16 | 100A启动电池 |  | 460.00 |  |  |
| 17 | 雨刮电机/ZD2733/150W |  | 637.17 |  |  |
| 18 | 雨刮电机（ZD2835） |  | 666.67 |  |  |
| 19 | 摄像头/12V |  | 141.59 |  |  |
| 20 | 显示器/液晶 |  | 333.33 |  |  |
| 21 | 前大灯6106 |  | 776.70 |  |  |
| 22 | 后灯（金龙） |  | 368.93 |  |  |
| 23 | 亚星后灯6106 |  | 679.61 |  |  |
| 24 | 后灯（福田） |  | 271.84 |  |  |
| 25 | 前雾灯6852 |  | 77.67 |  |  |
| 合计 | 13834.32 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

注：中标人须对招标人的废旧启动电池进行回收。回收价格为0.80元-1.20元/A。

包四：五金工具件类。

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电筒 |  | 20.00 |  |  |
| 2 | 东芝胶 |  | 26.55 |  |  |
| 3 | 原子灰 |  | 75.00 |  |  |
| 4 | 麻花钻（3.5） |  | 2.14 |  |  |
| 5 | 合金钻嘴6.5 |  | 12.39 |  |  |
| 6 | 黑套筒（12 "） |  | 8.55 |  |  |
| 7 | 丝攻M12*1.5 |  | 17.09 |  |  |
| 8 | 活动扳手（12 "） |  | 32.48 |  |  |
| 9 | 两用扳手（M13） |  | 7.76 |  |  |
| 10 | 胶钳 |  | 15.93 |  |  |
| 11 | 氧气 |  | 35.00 |  |  |
| 12 | 手喷漆 |  | 10.50 |  |  |
| 13 | 链条扳手 |  | 49.57 |  |  |
| 14 | 电焊条3.2 |  | 43.10 |  |  |
| 15 | 麻花钻（14） |  | 23.01 |  |  |
| 16 | 内六角扳手10 |  | 28.32 |  |  |
| 17 | 扭力扳手 |  | 103.45 |  |  |
| 18 | 转换头 |  | 38.46 |  |  |
| 19 | 内六角扳手M22 |  | 41.03 |  |  |
| 20 | 夹钳螺丝 |  | 11.21 |  |  |
| 合计 | 601.54 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

注：1、投标人对各包号内所有配件报价的合计金额与各包号所有配件最高单价的合计金额相对比，得出投标人在该包号的下浮率。但投标人的以上报价将作为中标后该配件不含税的结算单价。下浮率将作为评分及不在列表内的所有配件在合同期内以市场价格进行优惠的参照下浮率。

2、投标人所报各项质保期将作为中标后该配件的考核质保期。各包号的平均质保期将作为评分及不在列表内的所有配件在合同期内的参照质保期（至少为6个月或2万公里以上，如报保用里程的将按3000公里对应1个月进行换算，不足3000公里的部分不予换算）。

（四）技术参数要求

包一：发动机配件类

含传动皮带、离合器等。

1、符合汽车标准件标准要求，并符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，产品必须有品牌合格证和商标标识，包装完好。

2、所有产品均须为原厂配件。

### 3、传动皮带

汽车皮带符合GBT13352-2008《汽车工业用V带及其带轮尺寸》与GB12732-2008 《汽车V带》标准的要求：

（1）V带的外观不应有任何明显可见且影响使用的扭曲、气孔、气泡和嵌有物等缺陷。包边式V带顶面单侧飞边宽度不得超过0.5mm，修剪不得损伤内包布。切边式V带两侧及顶面不允许有切割的重边，不允许有分层、顶布搭缝脱开和线绳明显弯曲等缺陷。

（2）V带尺寸按GBT13352-2008《汽车工业用V带及其带轮尺寸》标准。

（3）经过耐高温、耐低温性能试验后，V带不允许出现裂纹。

（4）包边V带疲劳寿命不得小于55h，切边V带疲劳寿命不得小于80h。

（5）切边V带的拉伸性能符合下表要求：
AV10带：参考力为780 N，全截面拉伸强度/N≥2450；参考力伸长率/%≤2.0。

AV13带：参考力为1370 N，全截面拉伸强度/N≥3430；参考力伸长率/%≤2.5。

AV17带：参考力为2350 N，全截面拉伸强度/N≥5390；参考力伸长率/%≤4.0。

AV22带：参考力为3920 N，全截面拉伸强度/N≥8820；参考力伸长率/%≤3.8。

### 4、三滤配件

（1）空气滤清器

空气滤清器符合GBT 28956.1-2012《道路车辆商用车用空气滤清器滤芯尺寸第1部分：A型和B型》和TBT 2722-2013《内燃机车用空气滤清器》有关标准要求：

a.空气滤清器所用的金属材料，应经防锈处理表面不应有锈蚀；

b.空气滤清器应能承受的进气温度-40℃～+120℃；

c.纸质空气滤清器和袋式空气滤清器的阻燃性能应达到TB/T 313-2006规定的难燃级。

d.原始空气阻力：在额定流量下，滤清器原始空气阻力应符合下表1和相关技术标准文件规定。

表1  原始空气阻力单位为千帕

| 类别 | 原始空气阻力 |
| --- | --- |
| 惯性式空气滤清器 | 进气口至清洁空气出口≤0.85 |
|  | 进气口至排尘口≤0.6 |
| 纸质空气滤清器 | ≤0.5 |
| 袋式空气滤清器 | ≤0.87 |
| 空气滤清器总成 | 2.45 |

e.滤清效率：在额定流量下，滤清器滤清效率应符合下表2和相关技术标准文件规定。

表2 滤清效率

| 类别 | 原始滤清效率 | 计重效率 |
| --- | --- | --- |
| 惯性式空气滤清器 | ≥75%（用AC细灰试验） |  |
|  | ≥88%（用AC粗灰试验） |  |
| 纸质空气滤清器 | ≥97%（用AC细灰试验） |  |
| 袋式空气滤清器 |  | ≥97%（100%额定流量，用AC细灰试验） ≥95%（66%额定流量，用AC细灰试验） ≥91%（33%额定流量，用AC细灰试验） |
| 空气滤清器总成 | ≥99.5%（用AC粗灰试验） |  |

f.汽车用空气滤清器堵塞报警传感器技术要求符合QCT 29032-2013《汽车用空气滤清器堵塞报警传感器》。

（2）机油滤清器

a.旋装式机油滤清器应符合GBT 28954-2012《汽车发动机旋装式机油滤清器连接尺寸》要求，其中使用公制螺纹的滤清器总成及其包装盒上应有标注，并标明如下内容：制造商或供应商名称、型号名称、日期或制造商代码、安装说明等。

b.全流式机油滤清器应符合GBT 28955-2012《道路车辆全流式机油滤清器滤芯尺寸》要求。

c.纸质滤芯机油滤清器应符合JBT 5089.1-2010《内燃机纸质滤芯机油滤清器第1部分：总成技术条件》要求。

（3）柴油滤清器

a.柴油滤清器应符合JBT 5239.1-2008《柴油机柴油滤清器第1部分：纸质滤芯总成技术条件》、JBT 5239.2-2008 《柴油机柴油滤清器第2部分：纸质滤芯技术条件》、JB∕T 5239.3-2016《柴油机柴油滤清器第3部分：旋装式柴油滤清器技术条件》相关技术要求。

b.柴油滤清器纸质滤芯应符合JBT 9757-2011《内燃机空气、机油、柴油滤清器纸质滤芯系列尺寸》相关技术要求。

### 5、离合器

（1）离合器技术要求符合QC/T 25-2014 汽车干摩擦式离合器总成技术条件：盖总成的最大允许不平衡量为50M1(g•mm)。M1为盖总成的质量千克数。当M1小于3kg时，最大允许不平衡量为150g•mm；从动盘总成的最大允许不平衡量为120M2(g•mm)。M2为从动盘总成的质量千克数。当M2小于1.5kg，最大允许不平衡量为180g•mm。

（2）从动盘的耐磨性：经320℃热负荷试验后，再经过1000次和4000次离合循环，摩擦片表面不得有裂纹、起泡、铆钉露头等现象，符合下表的磨损量规定。

摩擦片允许磨损量范围

| 公称直径（mm） | 允许的磨损量（g） |
| --- | --- |
|  | 1000个礼盒循环后 | 4000个离合循环后 |
| ≤180 | ＜2 | ＜8 |
| ＞180～190 | ＜2.2 | ＜8.8 |
| ＞190～200 | ＜3 | ＜12 |
| ＞200～210 | ＜3.5 | ＜14 |
| ＞210～215 | ＜4 | ＜16 |
| ＞215～230 | ＜4.5 | ＜18 |
| ＞230 | 与用户商定 | 与用户商定 |

（3）离合器的分离耐久性：在技术文件规定的分离行程条件下，盖总成经1.0×10次分离耐久性试验后，或者盖总成经5×105次动态分离耐久试验后，应符合以下要求：a.最大分离力变化量不大于初始值的15%；b.压盘工作压紧力，对于膜片弹簧离合器不小于初始值的90%，对于螺旋弹簧离合器不小于初始值的80%；c.压盘升程不小于初始值的90%；d.分离指(杆)端的磨损量不大于原厚度的30%；e.任何零件不得失效。

（4）离合器的旋转破坏转速：盖总成在规定的试验条件下，旋转破坏转速应不低于发动机最大功率转速的1.8倍；从动盘总成在规定的试验条件下，旋转破坏转速应不低于发动机最大功率转速的1.6倍。

（5）从动盘总成轴向压缩耐久性，在工作压紧力下，从动盘总成经2.5×105次轴向压缩试验后满足以下要求：a.轴向压缩量不小于初始值的80%；b.波形片无损伤断裂，铆接无松动。

（6）动盘总成扭转耐久性，从动盘总成经5×106次扭转耐久试验后：a.极限转矩不低于初始值的80%；b.扭转减振器的摩擦阻尼力矩不低于初始值的60%；c.任何零件不得失效。

### 包二：底盘配件类

### 含制动、转向、悬挂、变速箱、车厢件、纯电动车辆空压机等系统。

1、配件性能符合汽车标准件标准要求，并符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，产品必须有品牌合格证和商标标识，包装完好。

### 2、鼓式刹车配件

（1）符合国标GB/T 3098.19-2004《紧固件机械性能　抽芯铆钉》标准要求。
（2）规定采用沉头半空铆钉,铆钉的抗剪力应达3000N,铆钉的实芯部位长度不得小于整体长度的三分之一。

（3）鼓式刹车片符合GB5763-2008 《汽车用制动器衬片》的使用要求。

（4）制动衬片外观不允许有裂纹、起泡、缺边、掉角、凹凸不平、翘曲、扭曲等影响使用的缺陷。

（5）公差要求符合下表要求：

制动衬片公差表

| 衬片 | 基本尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- |
| 1类 2类 3类 | 宽度 | ≤30 | 0.6 |
|  |  | ＞30～60 | 1.0 |
|  |  | ＞60～100 | 1.4 |
|  |  | ＞100 | 2.0 |
|  | 厚度 | ≤6.5 | 0.3 |
|  |  | ＞6.5～10 | 0.4 |
|  |  | ＞10 | 0.5 |
| 4类 | 厚度 | ≤10 | 0.6 |
|  |  | ＞10～20 | 0.8 |
|  |  | ＞20～30 | 1.0 |
|  |  | ＞30 | 1.2 |

（6）制动衬片摩擦系数及其允许偏差和磨损率符合标准要求，试验后试片不得出现裂纹、凸起等影响使用的缺陷，试片对圆盘摩擦面不得有明显划伤。

（7）类衬片在室温下剪切强度不小于1.5Mpa；4类衬片在室温下剪切强度不小于2.5Mpa。

（8）类衬片的冲击强度不小于0.3J/cm²；4类衬片的热膨胀率400℃±10℃时不大于2.5%。

（9）刹车片材质要求是环保型（无石棉）材质。

3、刹车鼓符合以下要求

（1）符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准要求。

（2）使用材料要求灰铸铁件，材料符合GBT9439-2010 《灰铸铁件》的标准要求。

### 4、盘式制动器适用配件

（1）制动衬片符合GB 5763-2008《汽车用制动器衬片》相关要求。

（2）制动盘符合JB∕T 7019-2013 《工业制动器制动轮和制动盘》相关要求。

（3）盘式制动器包括：制动钳总成、制动盘、盘式前分泵、盘式后分泵及摩擦片等，使用性能满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》，符合CJ/T240-2006《城市客车气压盘式制动器》的技术标准。

### 5、刹车隔膜

（1）符合GB 26753—2011标准要求：

（2）硫化橡胶的物理性能应符合下表的规定。

（3）隔膜的外观质量要求：不许存在杂质、织物断裂、周边缺布现象；模痕的凹凸度不大于0.3mm、长不大于1.5mm；气泡不许多于2处且要求气泡直径不大于2mm、深不大于0.5mm；缺胶不许多于2处且长不大于2mm、宽不大于1.5mm、深不大于0.5mm；边缘毛边凸出高不许大于1mm；修边损伤深不大于1mm且要求累计长度不大于周长的1/6。

（4）刹车隔膜要求进行耐压、不同温度环境下的疲劳寿命试验：

经耐压试验后，隔膜应完好，无损坏，且密封性能满足QC／T 790一2007的5．1的要求。隔膜寿命为100万次(常温40万次；高低温各10万次；再常温40万次)，试验后的产品完好，无损坏。

### 6、底盘专用阀类

（1）符合QC/T36-2005《汽车与挂车气压控制装置通用技术条件》与QC/T37-2005《汽车与挂车气压保护装置通用技术条件》，以及符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准要求。

### 7、悬挂系统

（1）悬架钢板符合GB/T 19844-2005标准要求：a.钢板弹簧片应在拉伸表面进行预加应力喷丸处理，达到饱和，表面覆盖率不小于90%；b.钢板弹簧总成，应进行预压缩，经预压缩后的总成，以设计给定的验证负荷下压缩时，不得产生永久变形，测量精度为±0.5 mm；c.钢板弹簧总成刚度偏差应不大于设计值的7% ；d.在行程控制的疲劳试验机上试验时，规定载荷下变形转换为试验振幅和预加变形寿命≥18万次。

（2）悬架气囊符合 GB／T13061一2017国家标准要求：

a.帘线不得外露，帘布无脱层或损伤现象；

b.气囊内外表面均不得有气泡、裂口、损伤或异物混入胶层；缺胶不得超过3处，每处深不得超过0.3毫米，面积不大于100平方毫米；腰环定位圈缺胶部分的长度不得超过定位圈外周长的1/10;子口配合面不得缺胶；

C.子口钢丝不得有断裂和上抽现象，子口应能保证总成装配完好；

d.产品标志清晰可辨。

e.气簧在伸缩过程中，气囊不得有异常变形和漏气现象；

f.气囊24h的内压降不得超过0.02MPa；

h.气囊的破坏内压不得低于2.00MPa；

i.气囊帘布层间的粘附强度不得低于6kN／m；

j.气囊的台架寿命不得低于300万次。

### 8、盆角齿

（1）主减速器技术要求符合JB/T6041-2013《轮式工程机械驱动桥 主减速器齿轮副 技术条件》的标准：齿轮精度为8级，齿轮表面应光洁、不允许有裂纹、锋边、毛刺，工作表面不允许有锈蚀、黑皮凹坑和碰伤等缺陷，齿轮副的平均使用寿命应不小于6000小时。

### 9、底盘专用螺丝

（1）车辆连接件使用符合汽车标准件标准要求，GB/T 1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》标准：（1）制造厂须将制造螺栓的材料取样制成试件，进行拉力试验，当螺栓的材料直径≥16 mm时，制造厂还须增加常温冲击韧性试验。（2）螺栓、螺母、垫圈的其他尺寸及形位公差应符合GB 3103.1、GB 3103.3的规定。

### 10、转向系

（1）符合汽车标准件标准要求，并符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，产品必须有品牌合格证和商标标识，包装完好。

### 11、变速箱件及离合器技术要求

### 11.1变速箱用滚动轴承

（1）滚子轴承符合GB/T 25764-2010《滚动轴承汽车变速箱用滚子轴承》标准相关要求；

（2）球轴承符合GB/T 25765-2010《滚动轴承汽	车变速箱用球轴承》标准相关要求；

（3）滚针轴承符合GB/T 25763-2010《滚动轴承汽车变速箱用滚针轴承》标准相关要求。

11.2同步器齿毂

（1）同步器齿毂须符合JB/T 13068-2017《汽车变速器用粉末冶金同步器齿毂技术条件》相关要求。

11.3变速器变档齿轮

（1）变速器变档齿轮须符合JB/T 13277-2017《汽车变速器变档齿轮复合精密锻件技术条件》相关要求。

12、车厢件：车辆车厢内饰符合GB8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求：燃烧速度不大于100mm/ min。

13、纯电动车辆空气压缩机：符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》，防水等级达到IP67。

### 包三：电器配件类

### 含启动电池、灯光、线束、开关、纯电动车辆驱动电机、电控系统、电子模块等。

★1、汽车灯具产品应符合3C认证，须在投标文件中提供汽车灯具产品内至少其中两项产品的3C认证证书复印件；

- 采用阻燃材料（不低于V2级），汽车灯丝灯泡符合GB 4599-2007 的标准要求，前照灯技术要求符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准要求。

- 纯电动车辆驱动电机：符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》，防水等级达到IP67。为永磁同步电机，额定功率大于60KW，峰值功率大于100KW。

- 纯电动车辆电控系统：

- 符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》，防水等级达到IP67。

- JT/T1095-2016《营运客车内饰材料阻燃特性》，包裹高压动力电线和控制线束的波纹管都具阻燃绝缘、耐高温耐磨耐腐蚀等性能。

### 包四：五金工具件类

### 含五金、工具、油漆、橡胶件、轴承、钢材等。

1、投标产品是正规厂家生产的合格产品，要求产品包装完好，品牌、标识与投标品牌一致。

2、轴承

（1）符合GB/T307.1-2017《滚动轴承、向心轴承公差》

（2）符合GB/T24608-2009 《滚动轴承及其商品零件检验规则》

（3）符合GB/T 6391-2010 《滚动轴承额定动载荷和额定寿命》

（4）符合GBT 18254-2016《高碳铬轴承钢》的标准要求。

### 3、钢材类

（1）钢板符合GB/T700-2006《碳素结构钢》标准要求。

### 4、橡胶件

（1）汽车橡胶件外观符合GB/T 3452.2-2007的标准。

（2）符合GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定的要求。

（3）符合GB/T 1690-2006硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法。

5、油漆

（1）符合GBT 13492-1992《各色汽车用面漆》、GBT 13493-1992《汽车用底漆》、GB/T 3181 -2008《漆膜颜色标准》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准要求。

二、项目商务要求：

（一）合作期限：自双方签订合同起贰年。

（二）付款方式：

1、本项目以实际供货发生额按3个月或以上的月份结算，每3个月或以上月份的第二个月的25号前支付前3个月或以上月份的货款。

2、本项目的每笔款项以币种人民币以及转账方式结算，结算时需提供以下资料：

（1）合同（必要时）；

（2）供货清单；

（3）中标人开具的增值税专用发票；

（4）结算需要的其他资料。

（三）供应商及供货要求

1、维修配件性能符合汽车标准件标准要求，并符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，产品必须有品牌合格证和商标标识，包装完好。

2、中标人为独立的经济主体，具有相应汽车维修配件的生产许可和销售代理资格证。

3、中标人要提供相应汽车配件材料的产地证明文件、质量保证书、使用说明书、产品性能指标等文件。

4、中标人要提供货物售后方案，并保证发生产品质量问题包退包换，同时承诺如因产品质量问题造成事故，经相关部门鉴定确立，由中标人承担责任和赔偿损失。

5、维修配件的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6、中标人负责设备材料到达现场过程中的全部运输及搬运工作。

7、中标人要在送货当天提供送货清单，急件在48小时内提供送货清单。

8、维修配件到达招标人指定地点的包装、运输、搬运等环节的费用均由中标人承担。

9、中标人员在送货过程中所发生的一切事故责任均由中标人负责。

10、维修配件的质量保证期（简称“质保期”）至少为2万公里或6个月，质保期内中标人对所供维修配件实行包修、包换、包退等服务（招标人人为因素导致的故障除外）。

11、对于常用维修配件，中标人应严格按照约定的送货时间供货。如遇到急件，需在1个小时内送货到现场。如需订制或远程调货的应保证6天内送货到招标人指定地点。

12、维修配件若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

13、维修配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

14、因维修配件质量问题发生争议时，由本地市场技术监督部门鉴定。维修配件符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担。否则，鉴定费由中标人承担。

（四）履约保证金

1、中标人在签订合同后需向招标人提供履约保证金，履约保证金为合同总价的1%（最多为5万元）。履约保证金通过银行转账的方式于合同生效后3日内缴交。如果因责任扣减使保证金低于总额的50%时，中标人必须在5 个工作日内补齐。在中标人完成合同义务30日内，招标人须一次性无息退还履约保证金。

2、因中标人责任致使合同解除，履约保证金不退还。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的企业招标。

2.   定义

2.1 “招标人”是指：韶关市公共汽车有限公司。

2.2 “监管部门”是指：韶关市公共汽车有限公司。

2.3 “招标代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4 “招标单位”是指：韶关市公共汽车有限公司，广东盛远招标有限公司。

2.5  合格的投标人

2.5.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。

2.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告和基本开户行出具的资信证明）。

2.5.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。

2.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）。

2.5.5 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）。

2.5.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动（提供《投标人资格声明函》）。

2.5.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标（提供《投标人资格声明函》）。

2.5.9 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为等受罚黑名单以及相关行政处罚信息”记录名单；（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；承诺无不良行为处罚记录（或不在处罚禁止期限内情况说明）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

2.5.10 投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询是否属于严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息。（以招标代理机构于投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.5.11 本项目不接受联合体投标。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他招标对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的代理服务费，包一：人民币叁仟零壹拾柒元整（¥3,017.00元）；包二：人民币贰万叁仟叁佰伍拾叁元整（¥23，353.00元）；包三：人民币肆仟叁佰贰拾玖元整（¥4，329.00元）；包四：人民币壹仟伍佰柒拾肆元整（¥1,574.00元）。

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标单位。招标单位将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分项目技术要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.  投标保证金

16.1 投标人应按投标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：包一：人民币肆仟元整（¥4,000.00元）；包二：人民币叁万元整（¥30，000.00元）；包三：人民币伍仟元整（¥5,000.00元）；包四：人民币贰仟元整（¥2，000.00元）；

16.3 投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2020年5月21日上午9:30（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY20GZ049保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有异议或投诉，招标代理机构将在异议和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2020年5月21日上午9:30（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  五 份，其中正本 一 份和副本  四  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标截止后发现投标人不足三家或通过符合性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.4 招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标代理机构依照招标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，招标人代表人数、专家人数及专业构成按招标规定确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2）不具备招标文件中规定资格要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.4.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

2）投标总金额超过本项目招标最高限价；

3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.4.4 评标委员会对各投标人进行资格性审查和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.2 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展招标活动。

26.4 中标人确定后，招标单位将在采购与招标网及广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

六、异议的提起与受理

27.  投标人认为招标文件的内容使自己权益受到损害的，可以在投标截止时间10日前通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

28.  投标人认为招标过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在中标结果发布之日起3日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

29.  投标人提出异议的应当满足以下条件：

1）有明确的异议对象；

2）有基本事实及证据；

3）符合法定的时效要求；

4）履行必要的工作程序。

30． 投标人提出异议书中应包括以下内容：

1）异议单位的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2）异议的具体内容及相关事实证据；

3）法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

4）其他需要提供的内容等。

31.  异议内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向招标代理机构支付标书费后才能作为投标人，对招标文件提出异议。

七、 合同的订立和履行

32.  合同的订立

32.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 中标供应商签订合同后，向招标代理机构递交一份合同原件备案。

33.  合同的履行

33.1 招标合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。招标合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

33.2 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的招标金额不得超过原招标金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.2条的规定备案。

八、适用法律

34.  招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

35. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

36. 评标步骤：评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价

36.1 初审

36.1.1 资格性审查；

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告和基本开户行出具的资信证明）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）。 |
| 5 | 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动（提供《投标人资格声明函》）。 |
| 8 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标（提供《投标人资格声明函》）。 |
| 9 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为等受罚黑名单以及相关行政处罚信息”记录名单；（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；承诺无不良行为处罚记录（或不在处罚禁止期限内情况说明）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 |
| 10 | 投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询是否属于严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息。（以招标代理机构于投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1）评标委员会依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标；

2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

36.1.2 符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标单价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目招标单价最高限价；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有招标人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

36.2 比较与评价

1）商务评价；

2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“项目内容”逐条进行评审。

3）价格评估；

4）综合比较与评价。

36.3 推荐中标候选人名单。

37.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占40%，技术得分占25%，商务得分占35%。

37.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

37.2价格评估：

37.2.1评标基准价：通过资格、符合性评审的有效投标人大于5家时，去掉一个最高投标下浮率和一个最低投标下浮率，然后计算余下投标下浮率的算术平均值作为评标基准价A；当投标单位小于5家或等于5家时，取所有有效投标下浮率的算术平均值作为评标基准价A。

37.2.2各投标人有效投标下浮率An与评标基准价A相比，相等的得40分，每高于或低于基准价1%扣2分，不足1%部分按1%计。

（注：下浮率数值均四舍五入保留整数）

37.3包一、包二技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术参数、的响应程度 | 12 | 完全满足或优于招标文件技术要求的得12分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 产品质量保证 | 8 | 1、所投品牌生产厂家具有有有效ISO9001、TS16949（或IATF16949）、ISO14001认证证书： 同时具有三项认证得5分； 具有其中两项认证的得3分； 只有其中一项认证的得1分； 其他不得分。 （提供有效期内的认证证书复印件及管理体系在国家认证认可监督管理委员会查询网页截图，未提供不得分。） 2、维修配件质量保证方案： 方案全面合理，产品质量等级最高等级，承诺力度强，直观且可行性强，优秀的得3分； 方案有欠缺，产品质量等级非最高等级，承诺力度偏弱，具备一定可行性，中等的得1分； 方案严重缺失，产品质量等级非最高等级，承诺力度明细不足，不具可行性，一般的得0分。 |
| 3 | 质保期 | 5 | 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第一得5分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第二得3分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第三得1分； 其他不得分。 |

37.4包三技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术参数、的响应程度 | 12 | 完全满足或优于招标文件技术要求的得12分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 产品质量保证 | 7 | 1、所投品牌生产厂家具有有有效ISO9001、ISO14001认证证书 同时具有两项认证得4分； 只有其中一项认证的得2分； 其他不得分。 （提供有效期内的认证证书复印件及管理体系在国家认证认可监督管理委员会查询网页截图，未提供不得分。） 2、维修配件质量保证方案： 方案全面合理，产品质量等级最高等级，承诺力度强，直观且可行性强，优秀的得3分； 方案有欠缺，产品质量等级非最高等级，承诺力度偏弱，具备一定可行性，中等的得1分； 方案严重缺失，产品质量等级非最高等级，承诺力度明细不足，不具可行性，一般的得0分。 |
| 3 | 质保期 | 6 | 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第一得6分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第二得3分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第三得1分； 其他不得分。 |

37.5包四技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术参数、的响应程度 | 12 | 完全满足或优于招标文件技术要求的得12分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 产品质量保证 | 6 | 维修配件质量保证方案： 方案全面合理，产品质量等级最高等级，承诺力度强，直观且可行性强，优秀的得6分； 方案有欠缺，产品质量等级非最高等级，承诺力度偏弱，具备一定可行性，中等的得3分； 方案严重缺失，产品质量等级非最高等级，承诺力度明细不足，不具可行性，一般的得1分。 |
| 3 | 质保期 | 7 | 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第一得7分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第二得4分； 综合对比投标人所投包号产品的平均质保期排名第三得2分； 其他不得分。 |

37.6包一、包二商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件商务要求的响应程度 | 5 | 完全满足招标文件中商务要求的得5分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 供应商相关业绩 | 5 | 根据投标人2017-2019年供应国内运输行业同类产品(所投标品牌)的销售业绩，由评委对各投标人的销售业绩进行比较、评议： 合同金额累计排名第一的得5分； 合同金额累计排名第二的得3分； 合同金额累计排名第三的得2分； 合同金额累计排名第四及之后的得1分； 其他不得分。 【提供合同关键页（含产品名称、签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件；合同未体现产品名称或者产品名称非对应标段同类产品，则该合同不予以计分。】 |
| 3 | 供货响应及售后服务 | 3 | 在招标人所在市区内设有维修配件中心库的得3分； 在招标人所在市区外地区内设有维修配件中心库的得2分； 在招标人所在地区外设有维修配件中心库的得1分； 其他不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人中心库面积500㎡以上，得3分； 有200㎡～500㎡（不含200 ㎡），得2分； 有100㎡～200㎡（不含100㎡），得1分； 其他不得分。 （提供产权证明或租赁合同复印件，提供转租合同复印件的不计分。） |
|  |  | 4 | 投标人日常供货的时间： 2个小时内的得4分； 6个小时内的得2分； 7小时-24小时以内得1分。 其他不得分。 |
|  |  | 3 | 应急响应时间长短及合理性和售后服务承诺情况等进行评审： 应急响应时间快（应急响应时间1个小时内）、合理性高、售后服务承诺优得3分； 应急响应时间较快（应急响应时间2个小时内）、合理性较高、售后服务承诺中得2分； 应急响应时间慢（应急响应时间3个小时内）、合理性低、售后服务承诺一般得1分； 应急响应时间慢（应急响应时间超过3个小时）、合理性低、售后服务承诺差的得0分； 其他不得分。 |
| 4 | 履行合同能力 | 5 | 1、根据各投标人的资信情况、信誉及履约能力进行评审： 资信情况、信誉及履约能力好得3分； 资信情况、信誉及履约能力中得2分； 资信情况、信誉及履约能力一般得1分； 其他不得分。 2、根据投标人提供的2018年度、2019年度会计事务所出具的审计报告，2年均盈利的得2分；其中1年盈利的得1分；不盈利的不得分。 |
| 5 | 结算期 | 7 | 投标人的最短结算周期为3个月，得2分；每延迟一个月结算的加0.5分，本项最高得7分。 |

37.7包三、包四商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件商务要求的响应程度 | 5 | 完全满足招标文件中商务要求的得5分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 供应商相关业绩 | 5 | 根据投标人2017-2019年供应国内运输行业同类产品(所投标品牌)的销售业绩，由评委对各投标人的销售业绩进行比较、评议： 合同金额累计排名第一的得5分； 合同金额累计排名第二的得3分； 合同金额累计排名第三的得2分； 合同金额累计排名第四及之后的得1分； 其他不得分。 【提供合同关键页（含产品名称、签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件；合同未体现产品名称或者产品名称非对应标段同类产品，则该合同不予以计分。】 |
| 3 | 供货响应及售后服务 | 3 | 在招标人所在市区内设有维修配件中心库的得3分； 在招标人所在市区外地区内设有维修配件中心库的得2分； 在招标人所在地区外设有维修配件中心库的得1分； 其他不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人中心库面积500㎡以上，得3分； 有200㎡～500㎡（不含200 ㎡），得2分； 有100㎡～200㎡（不含100㎡），得1分； 其他不得分。 （提供产权证明或租赁合同复印件，提供转租合同复印件的不计分。） |
|  |  | 4 | 投标人日常供货的时间： 2个小时内的得4分； 6个小时内的得2分； 7小时-24小时以内得1分。 其他不得分。 |
|  |  | 3 | 应急响应时间长短及合理性和售后服务承诺情况等进行评审： 应急响应时间快（应急响应时间1个小时内）、合理性高、售后服务承诺优得3分； 应急响应时间较快（应急响应时间2个小时内）、合理性较高、售后服务承诺中得2分； 应急响应时间慢（应急响应时间3个小时内）、合理性低、售后服务承诺一般得1分； 应急响应时间慢（应急响应时间超过3个小时）、合理性低、售后服务承诺差的得0分； 其他不得分。 |
| 4 | 履行合同能力 | 5 | 1、根据各投标人的资信情况、信誉及履约能力进行评审： 资信情况、信誉及履约能力好得3分； 资信情况、信誉及履约能力中得2分； 资信情况、信誉及履约能力一般得1分； 其他不得分。 2、根据投标人提供的2018年度、2019年度的财务报表，2年均盈利的得2分；其中1年盈利的得1分；不盈利的不得分。 |
| 5 | 结算期 | 7 | 投标人的最短结算周期为3个月，得2分；每延迟一个月结算的加0.5分，本项最高得7分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“项目内容”逐条进行评审。

37.8 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[C]＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的价格得分；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

技术评审得分、商务评审得分、综合得分计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

# 第四部分

合 同 书 格 式

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

韶关市公共汽车有限公司运营

公交车维修配件采购合同

（包一、三、四适用）

甲    方/需方：韶关市公共汽车有限公司（招标人）

企业代码：914402001915225647

法定代表人:

授权代表：

地址：广东省韶关市浈江区南郊六公里广韶路广东力士通机械股份有限公司办公楼四楼

乙    方/供方： （中标人）

企业代码：

法定代表人：

授权代表：

地址：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》、韶关市公共汽车有限公司运营公交车维修配件采购项目（项目编号：        ）招标文件及有关规定，在平等自愿的基础上，甲

乙双方达成如下协议：

一、以下文件作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

1．需方的招标文件（包括澄清、修改文件）及相关书面材料；

2．供方的投标文件（包括澄清、修改文件）及相关书面材料；

3．合同附件、补充协议及双方其他关于合同内容修改的书面函件；

4．中标通知书。

二、购销内容

合同期内甲方对乙方所中标包范围内的维修配件的采购。

三、合作期限

自合同签订之日起贰年。

四、双方的责任和义务

1.甲方应按双方约定的付款条件，按期支付乙方的货款，不得无故拖欠。

2.乙方按甲方每月维修配件采购计划（含名称、规格型号、技术参数、品牌、数量等）向甲方及时配送。甲方在对应采购计划进行查验后须签名确认。

3.乙方在合同实施期间不得随意变化维修配件价格，尤其是合同签订日起的6个月内不得提出上调供货价格的申请。乙方不得擅自变更维修配件名称、规格型号、技术参数、品牌、厂家及价格，当供货项目市场价格上涨１０%或以上时，乙方如需调整则须提前一个月向甲方提出书面陈述理由（须提供具有权威性的第三方有关涨价的证明材料），经甲方书面同意后方可调整，并按新的产地、厂家、品牌、技术参数及价格执行。当供货项目市场价格下降时，乙方应主动以同等幅度下调供货价格。否则，在12个月内经甲方提供有效证明并书面警告乙方超过3次的情况下，甲方有权终止乙方的供货资格，重新选择供应商。

4.对于《维修配件报价明细表》中未列示本系列的其他配件材料（包括但不限于新能源汽车维修配件），甲方确实需要使用购买时，乙方须在不高于市场价格的基础上按招标约定的下浮率折算后进行供货和结算。如乙方对项目招标清单列表中未列出的其他维修配件所报价格（按乙方中标的下浮率折算前）高于市场的，甲方有权自行向市场进行采购，所产生的相关费用（包括但不限于运输、价差等费用）将由乙方承担。

5.甲方不承诺具体的维修配件采购数量，可根据自身的实际需要进行调配。

6.质量保证。乙方应保证所提供的维修配件是车辆(或配件)制造厂、授权经销(代理)商原厂家，并保证该维修配件是原装的、全新的、完好无损坏的。乙方向甲方供应的维修配件一定要按国家有关部、委、局发布的《部分商品修理更换退货责任规定》(即“三包”责任规定)执行。同时，乙方应保证所提供维修配件的各项质量、技术要求符合中华人民共和国国家标准和行业标准以及原车型(或总成)制造厂要求的技术质量标准和原车型维修手册规定的标准与其它相关标准，并且是按国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》进行认证的、安全的、合格的产品，同时须提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在维修配件最终验收后的质量保证期内，对由于设计、工艺或材质的缺陷而导致发生任何故障或事故的，经市场技术监督部门确认事实后，乙方必须承担相应的经济损失（包括但不限于事故费用、公交车辆运营损失等）及法律责任。其他非明显人为因素造成维修配件使用期限达不到质量保证期的，按该物品当期购进价赔偿，赔偿费扣除办法：从履约保证金中扣除（供方在七天内必须补齐履约保证金额）或直接交纳现金。

7.若乙方出现以假货充真货，以次品当正品提供给甲方使用而导致发生机械事故或交通安全事故的，经权威机构鉴定事实后，乙方承担一切的经济损失（包括但不限于事故费用、公交车辆运营损失等）、法律责任和其它的全部责任。

8.甲方对乙方的任何索赔，均须向乙方发出通知，当甲方发出通知后，乙方须在48小时内书面回复。若乙方在接到索赔通知48小时内未能答复的，视同接受甲方的索赔要求。若乙方对甲方的索赔要求有质疑，可将索赔物交由甲方所在地的市场技术监督部门进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

9.乙方在交付货品时应向甲方提供货品的合格证、质量保证期、技术参数等相关技术资料，必要时甲乙双方均可提出对甲方进行适当免费培训的要求。

10.如果乙方所提供的产品不符合约定要求，如以旧充新、擅自更换品牌等，一经发现，甲方有权将按违约处理，没收乙方的履约保证金，取消其供应商资格。

11.在甲方车辆数及车型发生变化（减少或报废）后，乙方须向甲方提供自采购后6个月内可原价回购的服务（专用件及定制件除外）。

五、《投标报价明细表》

附：招标文件列示《维修配件报价明细表》及乙方承诺的下浮率，同时作为本合同不可分割的部分。

六、履约保证金

1.乙方在签订合同后需向甲方提供履约保证金，履约保证金为合同总价的1%（最多为50000.00元）。履约保证金通过银行转账的方式于合同生效后3日内缴交。如果因责任扣减使保证金低于总额的50%时，乙方必须在5 个工作日内补齐。在乙方完成合同义务及乙方为未结束质保期产品提供质保承诺函的情况下，甲方须在合同期结束后30日内一次性无息退还履约保证金。

2.如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。由于维修配件质量好坏需要一定周期才能反映出来，甲方对履约保证金提出的任何违约金或索赔要求，均应在所购入货品的质量保用期内提出。

3.因乙方责任致使合同解除，履约保证金不退还。

七、售后服务

（1）维修配件的质量保证期（简称“质保期”）从安装使用开始计算，至少为2万公里或6个月以上。质保期内乙方须对所供维修配件实行包修、包换、包退等服务（甲方原因导致的故障除外）。

（2）对于常用维修配件，乙方应严格按照约定的送货时间供货。如遇到急件，须在1个小时内送货到现场。如需订制或远程调货的应保证6天内（双方协商约定的除外）送货到甲方指定地点。

八、结算及支付、开票

1.甲乙双方每月3日前共同对上月已购销的维修配件进行核对后签名确认。

2.甲乙双方一致同意甲方按    个月进行结算支付。甲方须在第   月的25日前通过银行转账完成之前   个月货款的支付。而乙方须每个月对双方已核对确认的上一个月的货款开具合法的税率为13%的增值税专用发票给甲方，并以含税价结算。

3.甲方开户行：                   甲方开户账号:

4.乙方开户行：                   乙方开户账号:

九、违约责任

1.每个月出现质量问题的批次次数或售后问题（包括但不限于未按甲方需求提供货物、未能按约定及时配送货物等）不能多于2次，且甲方须每次均以书面形式给予警告。第三次发生以上情况后，甲方可收取履约保证金20％作为违约金；发生第四次后甲方给予严重警告，并收取履约保证金30％作为违约金，同时要求乙方限期整改。12个月内总计发生5次以上情况的，甲方可单方则终止合同，取消其供应商资格，并不予退还履约保证金。

2.如果有确凿证据证实乙方以假充真、以次当正、以旧充新、擅自更换品牌或因维修配件质量造成甲方重大经济、品牌损害的，一旦发生，甲方将以书面形式通知乙方，立即终止合同，并不予退还履约保证金。

3.甲乙双方对合同中未列示的任何维修配件的供应和购入,同样要按本合同约定的有关条款履行各自的责任和义务,并按同样的条款和细则对乙方的供货情况进行考核。

十、合同的解除和终止

1．由于不可抗力的因素，导致合同不能履行的，按《中华人民共和国合同法》第117条和第118条处理。不可抗力因素指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、疫情、台风、地震等。

2．甲方因政府政策调整或其他不可抗力因素等特殊原因而必须提前终止合同的，应提前5天通知乙方。乙方应按甲方要求终止合同，并有权索回履约保证金余额。双方均无需承担违约责任。

3．如遇不可抗力（如战争、严重火灾、洪水等），应当在不可抗力消除之日起1日内书面通知对方，并提供相关证明，由双方协商继续履行条款或书面终止本合同。若因不及时通知导致对方遭受损失，由该方承担责任。

4.在乙方违约后采取的任何补救措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知5个工作日内（或经甲方确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为的，甲方有权终止合同并以书面形式通知乙方。

（1）乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期提供部分或全部货物；

（2）乙方弄虚作假；

（3）乙方未能履行合同约定的其它任何义务。

5．当乙方因破产或其他原因停止供货（或停止提供服务）达到15日时，甲方可在任何时候以书面形式单方面通知乙方终止合同，并有权没收履约保证金，且有权对因乙方行为产生的直接损失（包括但不限于财物、人员劳务的损失等）和间接损失（包括但不限于因车辆无法营运生产造成的损失等）进行追偿。

6．在合同有效期内，乙方的履约保证金已被全部扣缴，须在七天内全额补交履约保证金。否则，甲方有权终止合同并以书面形式通知乙方。

十一、本合同签订后，如果甲乙双方发生争议，应友好协商，协商不成的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商后签订补充合同确定。如有冲突，以签定的补充合同为准。

十三、本合同正本和合同的附件壹式肆份，双方各执贰份，自双方加盖公章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

十四、送达约定

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。甲方（(同意(不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，微信号：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。【合同当事人已经在首部列明前述信息的，简写为“同首部联系信息”或“同工商登记公示信息”】乙方（□同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，微信号：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2.任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件签收之时视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。

3.本合同首部约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

（以下无正文）

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权代表（签字）：               或授权代表（签字）：

合同签订日期：2020年   月      日

韶关市公共汽车有限公司运营

公交车维修配件采购合同

（包二适用）

甲    方/需方：韶关市公共汽车有限公司（招标人）

企业代码：914402001915225647

法定代表人:

授权代表：

地址：广东省韶关市浈江区南郊六公里广韶路广东力士通机械股份有限公司办公楼四楼

乙    方/供方： （中标人）

企业代码：

法定代表人：

授权代表：

地址：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》、韶关市公共汽车有限公司运营公交车维修配件采购项目（项目编号：        ）招标文件及有关规定，在平等自愿的基础上，甲

乙双方达成如下协议：

一、以下文件作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

1．需方的招标文件（包括澄清、修改文件）及相关书面材料；

2．供方的投标文件（包括澄清、修改文件）及相关书面材料；

3．合同附件、补充协议及双方其他关于合同内容修改的书面函件；

4．中标通知书。

二、购销内容

合同期内甲方对乙方所中标包范围内的维修配件的采购。

三、合作期限

自合同签订之日起贰年。

四、双方的责任和义务

1.甲方应按双方约定的付款条件，按期支付乙方的货款，不得无故拖欠。

2.甲方每月根据实际需要进行采购计划，并同时向包括乙方在内的两家中标供应商进行询价。甲方在对比两家对应报价的综合情况后采取最有利于甲方利益的方式选择性采购。

3.乙方按甲方每月维修配件采购计划（含名称、规格型号、技术参数、品牌、数量等）向甲方及时配送。甲方在对应采购计划进行查验后须签名确认。

4.乙方在合同实施期间不得随意变化维修配件价格，尤其是合同签订日起的6个月内不得提出上调供货价格的申请。乙方不得擅自变更维修配件名称、规格型号、技术参数、品牌、厂家及价格，当供货项目市场价格上涨１０%或以上时，乙方如需调整则须提前一个月向甲方提出书面陈述理由（须提供具有权威性的第三方有关涨价的证明材料），经甲方书面同意后方可调整，并按新的产地、厂家、品牌、技术参数及价格执行。当供货项目市场价格下降时，乙方应主动以同等幅度下调供货价格。否则，在12个月内经甲方提供有效证明并书面警告乙方超过3次的情况下，甲方有权终止乙方的供货资格，重新选择供应商。

5.对于《维修配件报价明细表》中未列示本系列的其他配件材料（包括但不限于新能源汽车维修配件），甲方确实需要使用购买时，乙方须在不高于市场价格的基础上按招标约定的下浮率折算后进行供货和结算。如乙方对项目招标清单列表中未列出的其他维修配件所报价格（按乙方中标的下浮率折算前）高于市场的，甲方有权自行向市场进行采购，所产生的相关费用（包括但不限于运输、价差等费用）将由乙方承担。

6.甲方不承诺具体的维修配件采购数量，可根据自身的实际需要进行调配。

7.质量保证。乙方应保证所提供的维修配件是车辆(或配件)制造厂、授权经销(代理)商原厂家，并保证该维修配件是原装的、全新的、完好无损坏的。乙方向甲方供应的维修配件一定要按国家有关部、委、局发布的《部分商品修理更换退货责任规定》(即“三包”责任规定)执行。同时，乙方应保证所提供维修配件的各项质量、技术要求符合中华人民共和国国家标准和行业标准以及原车型(或总成)制造厂要求的技术质量标准和原车型维修手册规定的标准与其它相关标准，并且是按国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》进行认证的、安全的、合格的产品，同时须提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在维修配件最终验收后的质量保证期内，对由于设计、工艺或材质的缺陷而导致发生任何故障或事故的，经市场技术监督部门确认事实后，乙方必须承担相应的经济损失（包括但不限于事故费用、公交车辆运营损失等）及法律责任。其他非明显人为因素造成维修配件使用期限达不到质量保证期的，按该物品当期购进价赔偿，赔偿费扣除办法：从履约保证金中扣除（供方在七天内必须补齐履约保证金额）或直接交纳现金。

8.若乙方出现以假货充真货，以次品当正品提供给甲方使用而导致发生机械事故或交通安全事故的，经权威机构鉴定事实后，乙方承担一切的经济损失（包括但不限于事故费用、公交车辆运营损失等）、法律责任和其它的全部责任。

9.甲方对乙方的任何索赔，均须向乙方发出通知，当甲方发出通知后，乙方须在48小时内书面回复。若乙方在接到索赔通知48小时内未能答复的，视同接受甲方的索赔要求。若乙方对甲方的索赔要求有质疑，可将索赔物交由甲方所在地的市场技术监督部门进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

10.乙方在交付货品时应向甲方提供货品的合格证、质量保证期、技术参数等相关技术资料，必要时甲乙双方均可提出对甲方进行适当免费培训的要求。

11.如果乙方所提供的产品不符合约定要求，如以旧充新、擅自更换品牌等，一经发现，甲方有权将按违约处理，没收乙方的履约保证金，取消其供应商资格。

12.在甲方车辆数及车型发生变化（减少或报废）后，乙方须向甲方提供自采购后6个月内可原价回购的服务（专用件及定制件除外）。

五、《投标报价明细表》

附：招标文件列示《维修配件报价明细表》及乙方承诺的下浮率，同时作为本合同不可分割的部分。

六、履约保证金

1.乙方在签订合同后需向甲方提供履约保证金，履约保证金为合同总价的1%（最多为50000.00元）。履约保证金通过银行转账的方式于合同生效后3日内缴交。如果因责任扣减使保证金低于总额的50%时，乙方必须在5 个工作日内补齐。在乙方完成合同义务及乙方为未结束质保期产品提供质保承诺函的情况下，甲方须在合同期结束后30日内一次性无息退还履约保证金。

2.如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。由于维修配件质量好坏需要一定周期才能反映出来，甲方对履约保证金提出的任何违约金或索赔要求，均应在所购入货品的质量保用期内提出。

3.因乙方责任致使合同解除，履约保证金不退还。

七、售后服务

（1）维修配件的质量保证期（简称“质保期”）从安装使用开始计算，至少为2万公里或6个月以上。质保期内乙方须对所供维修配件实行包修、包换、包退等服务（甲方原因导致的故障除外）。

（2）对于常用维修配件，乙方应严格按照约定的送货时间供货。如遇到急件，须在1个小时内送货到现场。如需订制或远程调货的应保证6天内（双方协商约定的除外）送货到甲方指定地点。

八、结算及支付、开票

1.甲乙双方每月3日前共同对上月已购销的维修配件进行核对后签名确认。

2.甲乙双方一致同意甲方按    个月进行结算支付。甲方须在第   月的25日前通过银行转账完成之前   个月货款的支付。而乙方须每个月对双方已核对确认的上一个月的货款开具合法的税率为13%的增值税专用发票给甲方，并以含税价结算。

3.甲方开户行：                   甲方开户账号:

4.乙方开户行：                   乙方开户账号:

九、违约责任

1.每个月出现质量问题的批次次数或售后问题（包括但不限于未按甲方需求提供货物、未能按约定及时配送货物等）不能多于2次，且甲方须每次均以书面形式给予警告。第三次发生以上情况后，甲方可收取履约保证金20％作为违约金；发生第四次后甲方给予严重警告，并收取履约保证金30％作为违约金，同时要求乙方限期整改。12个月内总计发生5次以上情况的，甲方可单方则终止合同，取消其供应商资格，并不予退还履约保证金。

2.如果有确凿证据证实乙方以假充真、以次当正、以旧充新、擅自更换品牌或因维修配件质量造成甲方重大经济、品牌损害的，一旦发生，甲方将以书面形式通知乙方，立即终止合同，并不予退还履约保证金。

3.甲乙双方对合同中未列示的任何维修配件的供应和购入,同样要按本合同约定的有关条款履行各自的责任和义务,并按同样的条款和细则对乙方的供货情况进行考核。

十、合同的解除和终止

1．由于不可抗力的因素，导致合同不能履行的，按《中华人民共和国合同法》第117条和第118条处理。不可抗力因素指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、疫情、台风、地震等。

2．甲方因政府政策调整或其他不可抗力因素等特殊原因而必须提前终止合同的，应提前5天通知乙方。乙方应按甲方要求终止合同，并有权索回履约保证金余额。双方均无需承担违约责任。

3．如遇不可抗力（如战争、严重火灾、洪水等），应当在不可抗力消除之日起1日内书面通知对方，并提供相关证明，由双方协商继续履行条款或书面终止本合同。若因不及时通知导致对方遭受损失，由该方承担责任。

4.在乙方违约后采取的任何补救措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知5个工作日内（或经甲方确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为的，甲方有权终止合同并以书面形式通知乙方。

（1）乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期提供部分或全部货物；

（2）乙方弄虚作假；

（3）乙方未能履行合同约定的其它任何义务。

5．当乙方因破产或其他原因停止供货（或停止提供服务）达到15日时，甲方可在任何时候以书面形式单方面通知乙方终止合同，并有权没收履约保证金，且有权对因乙方行为产生的直接损失（包括但不限于财物、人员劳务的损失等）和间接损失（包括但不限于因车辆无法营运生产造成的损失等）进行追偿。

6．在合同有效期内，乙方的履约保证金已被全部扣缴，须在七天内全额补交履约保证金。否则，甲方有权终止合同并以书面形式通知乙方。

十一、本合同签订后，如果甲乙双方发生争议，应友好协商，协商不成的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商后签订补充合同确定。如有冲突，以签定的补充合同为准。

十三、本合同正本和合同的附件壹式肆份，双方各执贰份，自双方加盖公章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

十四、送达约定

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。甲方（(同意(不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，微信号：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。【合同当事人已经在首部列明前述信息的，简写为“同首部联系信息”或“同工商登记公示信息”】乙方（□同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，微信号：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2.任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件签收之时视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。

3.本合同首部约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

（以下无正文）

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权代表（签字）：               或授权代表（签字）：

合同签订日期：2020年   月      日

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□开标一览表

□正本

□副本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

包号：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告和基本开户行出具的资信证明）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为等受罚黑名单以及相关行政处罚信息”记录名单；（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；承诺无不良行为处罚记录（或不在处罚禁止期限内情况说明）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询是否属于严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息。（以招标代理机构于投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标单价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目招标单价最高限价；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有招标人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为项目名称：             项目编号：                 项目招标货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 四  份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（项目编号为           的招标活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（招标代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标单位的投标保证金，在招标合同签订后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方项目名称:____________项目编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

七、本公司（企业）承诺与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告（提供2018或2019年度财务状况报告和基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章。）；

3、缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4、完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大 税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为等受罚黑名单以及相关行政处罚信息”记录名单；（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；承诺无不良行为处罚记录（或不在处罚禁止期限内情况说明）；

6、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询是否属 于严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息。（以招标代理机构于投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东盛远招标有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权 （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的招标合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

3.1.1 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.1.2 供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/ 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.1.3 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

3.1.4 设备及专业技术能力情况

（1）为本项目实施提供以下设备

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（2）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

3.1.5 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

3.1.6 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意招标方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 合作期限：自双方签订合同起贰年。 |  |  |
| 14 | 付款方式： 1、本项目以实际供货发生额按3个月或以上的月份结算，每3个月或以上月份的第二个月的25号前支付前3个月或以上月份的货款。 2、本项目的每笔款项以币种人民币以及转账方式结算，结算时需提供以下资料： （1）合同（必要时）； （2）供货清单； （3）中标人开具的增值税专用发票； （4）结算需要的其他资料。 |  |  |
| 14 | 维修配件性能符合汽车标准件标准要求，并符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，产品必须有品牌合格证和商标标识，包装完好。 |  |  |
| 15 | 中标人为独立的经济主体，具有相应汽车维修配件的生产许可和销售代理资格证。 |  |  |
| 16 | 中标人要提供相应汽车配件材料的产地证明文件、质量保证书、使用说明书、产品性能指标等文件。 |  |  |
| 17 | 中标人要提供货物售后方案，并保证发生产品质量问题包退包换，同时承诺如因产品质量问题造成事故，经相关部门鉴定确立，由中标人承担责任和赔偿损失。 |  |  |
| 18 | 维修配件的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |  |  |
| 19 | 中标人负责设备材料到达现场过程中的全部运输及搬运工作。 |  |  |
| 20 | 中标人要在送货当天提供送货清单，急件在４８小时内提供送货清单。 |  |  |
| 21 | 维修配件到达招标人指定地点的包装、运输、搬运等环节的费用均由中标人承担。 |  |  |
| 22 | 中标人员在送货过程中所发生的一切事故责任均由中标人负责。 |  |  |
| 23 | 维修配件的质量保证期（简称“质保期”）至少为2万公里或6个月，质保期内中标人对所供维修配件实行包修、包换、包退等服务（招标人人为因素导致的故障除外）。 |  |  |
| 24 | 对于常用维修配件，中标人应严格按照约定的送货时间供货。如遇到急件，需在1个小时内送货到现场.如需订制或远程调货的应保证6天内送货到招标人指定地点。 |  |  |
| 25 | 维修配件若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 |  |  |
| 26 | 维修配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 |  |  |
| 27 | 因维修配件质量问题发生争议时，由本地市场技术监督部门鉴定。维修配件符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担。否则，鉴定费由中标人承担。 |  |  |
| 28 | 履约保证金 1、中标人在签订合同后需向招标人提供履约保证金，履约保证金为合同总价的1%（最多为5万元）。履约保证金通过银行转账的方式于合同生效后３日内缴交。如果因责任扣减使保证金低于总额的50%时，中标人必须在5 个工作日内补齐。在中标人完成合同义务30日内，招标人须一次性无息退还履约保证金。 2、因中标人责任致使合同解除，履约保证金不退还。 |  |  |
| 29 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“项目技术要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“项目技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

4、如投标人无任何偏离，上述表格可以留空白，或者填写“完全响应”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

五、价格部分（根据所投包号选择报价表格）

5.1 开标一览表

项目名称:____________

项目编号：

包号：

包一

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温感应器 |  | 47.86 |  |  |
| 2 | 水温塞/17MM |  | 26.55 |  |  |
| 3 | 水泵总成/0335 |  | 336.28 |  |  |
| 4 | 飞轮总成/226B |  | 1077.59 |  |  |
| 5 | 机油格 |  | 46.90 |  |  |
| 6 | 增压器HP80/天然气 |  | 2557.52 |  |  |
| 7 | 火花塞 |  | 129.2 |  |  |
| 8 | 发动机前胶垫 |  | 75.22 |  |  |
| 9 | 空气滤清器芯2342 |  | 54.31 |  |  |
| 10 | 风扇皮带/8PK/1590 |  | 55.56 |  |  |
| 11 | 空调皮带（420） |  | 10.62 |  |  |
| 12 | 防冻液 |  | 5.58 |  |  |
| 13 | 暖风水泵/24V |  | 247.86 |  |  |
| 14 | 中冷器总成/JS6106 |  | 2212.39 |  |  |
| 15 | 水泵总成 |  | 619.47 |  |  |
| 16 | 飞轮总成/J41DC |  | 1238.94 |  |  |
| 17 | 喷油器总成J5600 |  | 1837.61 |  |  |
| 18 | 电子节气门J5700-1113070 |  | 823.01 |  |  |
| 19 | 经济阀 |  | 601.77 |  |  |
| 20 | 空气滤清器芯2337皮油 |  | 132.74 |  |  |
| 21 | 离合器钢片总成395 |  | 384.96 |  |  |
| 22 | 离合器压板/膜片/10MM |  | 831.86 |  |  |
| 23 | 离合器压板总成 |  | 1099.12 |  |  |
| 24 | 离合器助力泵90 |  | 238.94 |  |  |
| 25 | 离合器钢片总成420 |  | 254.87 |  |  |
| 合计 | 14946.73 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

包二

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差速器壳（1156302108） |  | 726.50 |  |  |
| 2 | 前钢板第一片6840 |  | 278.76 |  |  |
| 3 | 前钢板销/30*170 |  | 15.93 |  |  |
| 4 | 平行杆胶套140 |  | 20.51 |  |  |
| 5 | 后钢板第一片XMQ6106G |  | 461.54 |  |  |
| 6 | 后钢板第四片XMQ6106G |  | 401.71 |  |  |
| 7 | 后钢板U型螺栓/320CM |  | 141.59 |  |  |
| 8 | 前钢板吊耳 |  | 292.04 |  |  |
| 9 | 后之后支架6891 |  | 401.71 |  |  |
| 10 | 减震器/27 |  | 115.04 |  |  |
| 11 | 稳定杆吊杆 |  | 106.84 |  |  |
| 12 | 前鼓153双桥 |  | 495.73 |  |  |
| 13 | 后制动鼓/8孔/大孔 |  | 473.45 |  |  |
| 14 | 前刹车盘/碟刹 |  | 690.27 |  |  |
| 15 | 碟刹修理包19.5 |  | 345.13 |  |  |
| 16 | 制动总泵/带板/6孔 |  | 283.19 |  |  |
| 17 | 前制动片/16MM |  | 21.24 |  |  |
| 18 | 后刹车片-15T16 |  | 26.55 |  |  |
| 19 | 后制动调整臂/10齿/右 |  | 393.81 |  |  |
| 20 | 前制动鼓/8孔/小孔 |  | 394.69 |  |  |
| 21 | 后轮螺栓并帽 |  | 35.40 |  |  |
| 22 | 后轮壳10孔碟刹7517*7518 |  | 841.88 |  |  |
| 23 | 后轮毂/10孔 |  | 955.75 |  |  |
| 24 | 前制动蹄铁总成6880 |  | 210.00 |  |  |
| 25 | 自动调整臂/后左 |  | 358.97 |  |  |
| 26 | 大王针修理包47*240 |  | 185.84 |  |  |
| 27 | 转向助力泵 |  | 568.38 |  |  |
| 28 | 方向机伸缩叉总成 |  | 530.97 |  |  |
| 29 | 横拉杆总成 |  | 601.77 |  |  |
| 30 | 转向机总成/GY100B |  | 1725.66 |  |  |
| 31 | 直拉杆总成（93CM） |  | 690.27 |  |  |
| 32 | 直拉杆总成105CM |  | 734.51 |  |  |
| 33 | 转向弯臂 |  | 343.36 |  |  |
| 34 | 传动轴总成/400 |  | 453.98 |  |  |
| 35 | 万向节总成/8孔 |  | 215.52 |  |  |
| 36 | 离合器钢片总成420 |  | 254.87 |  |  |
| 37 | 主轴突元009/10孔26齿 |  | 538.46 |  |  |
| 38 | 二轴三档齿 |  | 430.09 |  |  |
| 39 | 主轴突元091/18孔34齿 |  | 453.98 |  |  |
| 40 | 法兰突元029 |  | 463.79 |  |  |
| 合计 | 16679.68 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

包三

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前大灯（宇通） |  | 582.52 |  |  |
| 2 | 前灯（大金龙） |  | 873.79 |  |  |
| 3 | 远光灯（亚星） |  | 77.67 |  |  |
| 4 | 后灯（亚星） |  | 446.60 |  |  |
| 5 | 总线从站模块（15120796414） |  | 1666.67 |  |  |
| 6 | 电脑模块 |  | 2212.39 |  |  |
| 7 | 组合开关/ISW0221 |  | 131.86 |  |  |
| 8 | 雨刮臂/10 |  | 64.10 |  |  |
| 9 | 组合开关3774-000149 |  | 265.49 |  |  |
| 10 | 气制动报警开关/小头 |  | 79.65 |  |  |
| 11 | 应急开关/铝合金 |  | 163.72 |  |  |
| 12 | 车门防夹开关 |  | 136.75 |  |  |
| 13 | 磁力刹控制器52018 |  | 955.75 |  |  |
| 14 | 总线模块 |  | 1153.85 |  |  |
| 15 | 150A启动电池 |  | 610.00 |  |  |
| 16 | 100A启动电池 |  | 460.00 |  |  |
| 17 | 雨刮电机/ZD2733/150W |  | 637.17 |  |  |
| 18 | 雨刮电机（ZD2835） |  | 666.67 |  |  |
| 19 | 摄像头/12V |  | 141.59 |  |  |
| 20 | 显示器/液晶 |  | 333.33 |  |  |
| 21 | 前大灯6106 |  | 776.70 |  |  |
| 22 | 后灯（金龙） |  | 368.93 |  |  |
| 23 | 亚星后灯6106 |  | 679.61 |  |  |
| 24 | 后灯（福田） |  | 271.84 |  |  |
| 25 | 前雾灯6852 |  | 77.67 |  |  |
| 合计 | 13834.32 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

包四

| 序号 | 配件名称及型号 | 品牌 | 单价最高限价 (不含税.元) | 单价报价 （不含税.元） | 质保期 (月或里程) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电筒 |  | 20.00 |  |  |
| 2 | 东芝胶 |  | 26.55 |  |  |
| 3 | 原子灰 |  | 75.00 |  |  |
| 4 | 麻花钻（3.5） |  | 2.14 |  |  |
| 5 | 合金钻嘴6.5 |  | 12.39 |  |  |
| 6 | 黑套筒（12 "） |  | 8.55 |  |  |
| 7 | 丝攻M12*1.5 |  | 17.09 |  |  |
| 8 | 活动扳手（12 "） |  | 32.48 |  |  |
| 9 | 两用扳手（M13） |  | 7.76 |  |  |
| 10 | 胶钳 |  | 15.93 |  |  |
| 11 | 氧气 |  | 35.00 |  |  |
| 12 | 手喷漆 |  | 10.50 |  |  |
| 13 | 链条扳手 |  | 49.57 |  |  |
| 14 | 电焊条3.2 |  | 43.10 |  |  |
| 15 | 麻花钻（14） |  | 23.01 |  |  |
| 16 | 内六角扳手10 |  | 28.32 |  |  |
| 17 | 扭力扳手 |  | 103.45 |  |  |
| 18 | 转换头 |  | 38.46 |  |  |
| 19 | 内六角扳手M22 |  | 41.03 |  |  |
| 20 | 夹钳螺丝 |  | 11.21 |  |  |
| 合计 | 601.54 |  |  |
| 下浮率（四舍五入保留整数） | % |
| 平均质保期 | 月 |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）